Передвижная установка выправки и поджима люков полувагонов

Назначение передвижной установки – выправка конструктивных элементов люка и поджим люков для проведения ремонтно-сварочных работ.

Установка представляет собой:

- силовой гидроцилиндр (1);

- рама (2), имеющая подпружиненные вертлюжные колеса;

- гидрокран сброса давления (3);

- плунжерный гидронасос с пневмоприводом (4) в кожухе;

- пневмораспределитель (5);

- блок подготовки воздуха (6);

- пневмогидробак (7);

- опускаемая и фиксируемая опора (аутригер) (8).

Шток гидроцилиндра защищен от сварочных брызг сменным резиновым гофром (на рис. условно не показан). Рабочая высота изменяется перемещением корпуса гидроцилиндра и использованием сменных насадок.

Технические данные:

- клиренс при поднятой опоре, мм – 160;

- колея и база тележки, мм – 480 и 520;

- номинальное рабочее давление воздуха, МПа (кгс/см2) – 0,25-0,6 (2,5-6);

- максимальное усилие, кН (т) – 110 (11);

- ход гидроцилиндра, мм – 300;

- возможные углы наклона в любую сторону от вертикальной оси, град. – 5;

- полная масса, кг – 130.

Опционально комплектуется регулируемой гидравлической подставкой.

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

8