| In this section, you will learn about Code, Standard &amp; Specification. You will also learn about the difference between them and their usages in the process industries. Later in the section, I will teach you about system design standard, material standard, and dimensional standard. Let’s start with the standard. What is Standard? A standard can be defined as a set of technical definitions and guidelines - or simply a “how to" instructions for designers and manufacturers. It gives all the requirements for the product design and manufacturing. Later in this section, you will learn about what kind of information is available in the standard? Standard serves as a common language for defining quality and establishing safety criteria for the product. A designer will use the standard to design the product, and a manufacturer will use standard for manufacturing of the product. ASTM, API, ISO are some examples of the standard. ASTM has more than 12000 standards they cover all most everything. If you visit ASTM website, they have a standard from toy to aircraft. ASME Boiler presser vessel code has adopted certain ferrous and non-ferrous material standard from ASTM with added requirement in ASME Boiler presser vessel code Section II. What is the requirement of the standard? Let’s take an example of a mobile phone charger. If you are in the US and traveling to India, you need an adapter to use your charger, as both the country follows the different standard for power sockets. But your USB cables will work anywhere in the world because it is manufactured as per globally accepted standard. In the case of process industry, piping components are sourced from the different parts of the world; we want all these components, irrespective of their country of origin should fit perfectly with each other. Standard help to achieve these by establishing engineering and technical requirements for products, practices, methods or operations that manufacturer has to follow while manufacturing the piping components. Some other benefits are also there such as − Standard Built confidence about product quality in the users and − With standardization cost of production will reduce as you can produce in bulk for the global markets. This is the end of the lecture. In next lecture, you will learn about Code and specification. | Из этого раздела вы узнаете, что такое «промышленный код», стандарт, спецификация Понятие, их различия и применение в промышленности. Позднее в этом же модуле я расскажу вам о системе стандартизации для разработок, материалов, размеров. Итак, давайте начнём с понятия стандарта, что же это такое? Стандарт может быть определён как набор технических норм и правил, или попросту говоря «инструкция для разработчиков и производителей» В стандарте прописаны все требования к разработке и процессу производства Также в данном разделе я расскажу какую именно информацию вы можете найти в стандартах. Стандарт служит неким общепринятым критерием для определения качества и безопасности продукта. Разработчик использует стандарт на своём уровне, равно как и производитель использует его в процессе изготовления продукта. ASTM, API, ISO это только некоторые из примеров систем стандартизации ASTM поддерживает более 12 000 стандартов, затрагивающих практически все сферы Если заглянуть на сайт ASTM там можно найти - от стандартов игрушек до самолётов Приняв некоторые металлические и неметаллические материалы, указанные в стандартах ASTM, ASME выпустил пересмотренное и дополненное издание «Стандарт по котлам и сосудам, работающим под давлением» (Раздел 2) Так какие же требования предъявляет стандарт? Давайте, как пример возьмём зарядное устройство мобильного телефона. Если вы американец, путешествующий в Индии, для того, чтобы использовать своё зарядное устройство вам придётся воспользоваться адаптером, т.к в этих странах используются разные стандарты электрических розеток, но вот ваш USB кабель будет работать вне зависимости от того, в какой стране мира вы находитесь, т.к производители используют общепринятый международный стандарт. Если на этом примере говорить об обрабатывающей промышленности - это значит, что все компоненты трубопроводов, независимо от того где они были произведены, должны идеально подходить друг к другу. Стандарт помогает достигнуть этого путём принятия технологических и технических требований к методам, материалу и процессу изготовления компонентов трубопровода. И плюсом использования стандарта является то, что потребитель может быть уверен в качестве продукции, а затраты на производство при этом снижаются, тк вы можете изготавливать большие партии продукции для мирового рынка. В следующей лекции вы узнаете о таких понятиях как «промышленный код» и спецификация |
| --- | --- |