| №№ п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол- во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переустройство линии АБ. Временный вариант |
| 1 | Демонтаж |
|  | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 10кВ СИП 1х50 мм2 | м | 55 | Lобщ=165м |
|  | Демонтаж железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих: одностоечных, одноцепных объемом до 2 м3 | шт. | 2 |  |
| 2 | Монтаж опор |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе: сложных железобетонных опор | 1 опора | 2 |  |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 2 |  |
|  | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов | шт. | 2 |  |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ А-10 на базе двух стоек СВ105-3,5 | опора | 2 |  |
|  | Установка комплекта КРМ-2 на опору | компл. | 2 |  |
|  | Установка ограничителя перенапряжения ОПН-10 | компл. | 2 |  |
|  | Заземление опор | м | 25 |  |
| 3 | Разработка шурфов для определения местоположения подземных коммуникаций |
|  | Разработка грунта 2 группы вручную с погрузкой экскаватором 0,65 м3 в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 20 км | м3 | 4,0 |  |
|  | Засыпка шурфов просеянным грунтом | м3 | 4,0 |  |
|  | Кабельная линия |
|  | Транспортировка материалов со склада до рабочей зоны до 20 км | т | 66,8 |  |
|  | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, в отвал, группа грунтов 2 | м3 | 6,0 |  |
|  | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 м3, с погрузкой и транспортировкой до 20 км, группа грунтов 2 | м3 | 44,0 |  |
|  | Доработка грунта вручную | м3 | 10,0 |  |
|  | Укладка лотка железобетонного Л 150 | шт. | 35 | Vбет =0,67 м3 |
|  | Прокладка силового кабеля в лотке 1 м до 3 кг, сеч. 50 мм2 | м | 110 |  |
|  | Прокладка кабеля по ж/б конструкциям (опоре) 1 м до 3 кг, сеч. 50 мм2 | м | 30 |  |
|  | Установка крышки железобетонного лотка КРЛ 150 | шт. | 35 | Vбет =0,04 м3 |
|  | Засыпка траншей и пазух котлованов вручную, группа грунтов 2 | м3 | 6,0 |  |
| Переустройство линии АБ. Постоянный вариант |
| 1 | Демонтаж |
|  | Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м вручную в отвал, группа грунтов 2 | м3 | 6,0 |  |
|  | Демонтаж крышки железобетонного лотка КРЛ 150 | шт. | 35 |  |
|  | Демонтаж силового кабеля 1 м до 3 кг, сеч. 50 мм2 | м | 140 |  |
|  | Демонтаж лотка железобетонного Л 150 | шт. | 35 |  |
|  | Засыпка траншей и пазух котлованов вручную, группа грунтов 2 | м3 | 60,0 |  |
|  | Демонтаж комплекта КРМ-2 на опоре | компл. | 2 |  |
|  | Демонтаж ограничителя перенапряжения ОПН-10 | компл. | 2 |  |
|  | Транспортировка демонтированного оборудования на склад до 20 км | т | 66,8 |  |
| 2 | Монтажные работы |
|  | Транспортировка материалов со склада до рабочей зоны до 20 км | т | 0,1 |  |
|  | Подвес 3-х проводов на опорах | м | 55 | Lобщ=165м |
|  | Установка муфты соединительной прессуемой для провода сеч. 50 мм2 | шт. | 6 |  |