| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод – изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Временный вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Опоры ж/б ВЛ-10 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опора концевая кабельная с разъединителем РЛНД-10 одноцепной линии |  |  |  | шт. | 2 | 1800 |  |
| 1.2 | Сборочные единицы: |  |  |  |  |  |  | на 1 опору |
|  | Стойка железобетонная со смешанным армированием для опор контактной сети | СС136.6-3.1 |  |  | шт. | 2 | 2260 | Vбет=0,846 м3 |
|  | Трехлучевой стаканный фундамент железобетонный с заострением подземной части | ТСС-4,0-2М |  |  | шт. | 2 | 1790 | Vбет=0,720 м3 |
| 1.3 | Стальные конструкции: |  |  |  |  |  |  | на 1 опору |
|  | Траверса ТМ-6 | 3.407.1-143.8.6 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Накладка ОГ2 | 3.407.1-143.8.27 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Накладка ОГ5 | 3.407.1-143.8.28 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Хомут Х42 | 3.407.1-143.8.49 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Болт Б5 | 3.407.1-143.8.39 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн У4 | 3.407.1-143.8.42 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стяжка Г1 | 3.407.1-143.8.44 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Проводник ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Всего металла на опору |  |  |  |  |  | 49,4 |  |
| 1.4 | Изоляторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изолятор ШФ20-В | ГОСТ 22863-77 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Колпачок К6 | ГОСТ 18380-80 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Зажим ПС-2 | ГОСТ 4261-82 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Зажимы | 3.407.1-143.8.24 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Подвеска натяжная изолирующая | 3.407.1-143.8.25 |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 1.5 | Комплект КРМ-2. Стальные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн РА1 | 3.407.1-143.8.64 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА2 | 3.407.1-143.8.65 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн РА4 | 3.407.1-143.8.66 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Вал привода РА7 | 3.407.1-143.8.69 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Кронштейн Р2 | 3.407.1-143.8.60 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Кронштейн КМ1 | 3.407.1-143.8.55 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Уголок 60х60х6, L=2300 | ГОСТ 8509-86 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Скоба КМ3 | 3.407.1-143.8.56 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | Хомут Х7 | 3.407.1-143.8.68 |  |  |  | 6 |  |  |
|  | Хомут Х8 | 3.407.1-143.8.68 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Проводник ЗП1 | 3.407.1-143.8.54 |  |  | м | 5,2 |  |  |
|  | Круг Ø10 мм | ГОСТ 2590-71 |  |  | м | 1,5 |  |  |
|  | Всего металла на опору |  |  |  |  |  | 86,7 |  |
| 1.6 | Изоляторы. Линейная арматура и электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разъединитель линейный двухколонковый | РЛНД-10/400 У1 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Привод ПРНЭ-10У1 | ТУ16-520-161-83 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Муфта кабельная термоусаживаемая | СТп-10-50 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Ограничитель перенапряжения | ОПН-10 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Изолятор ШФ-20В | ГОСТ 22863-77 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Колпачок К6 | ГОСТ 18380-80 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Зажим ПА | ГОСТ 4261-82 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Зажим аппаратный А1А | ГОСТ 23065-78 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Зажим аппаратный А2А | ГОСТ 23065-78 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Наконечник 7-8 | ГОСТ 7386-80 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ошиновка (провод ВЛ) | ГОСТ 839-80 |  |  | м | 9,0 |  |  |
|  | Провод заземляющий гибкий медный МГГ, L=1000 | ГОСТ 20685-75 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Болт М12х40 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  | Болт М8х60 | ГОСТ 7798-70 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Гайка М12 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  | Гайка М8 | ГОСТ 5915-70 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Шайба 12 | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  | Шайба 8 | ГОСТ 11371-78 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Шайба пружинная ВН | ГОСТ 6402-70 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Крепление провода | 3.407.1-143.2.23 |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 1.7 | Лоток железобетонный Л 150 |  |  |  | шт. | 35 | 1650 | Vбет=0,67 м3 |
| 1.8 | Крышка для лотка железобетонная КРЛ 150 |  |  |  | шт. | 35 | 150 | Vбет =0,04 м3 |
| 1.9 | Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, сеч. 50 мм2, 10 кВ | АПвПуг 3х50/16-10 |  |  | м | 140 |  |  |
|  | Постоянный вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Провод самонесущий изолированный, сеч. 50 мм2, 10 кВ | СИП-3 1х50 |  |  | м | 165 |  |  |
| 2.2 | Муфта соединительная прессуемая | MJPT 54 G28 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Прочее оборудование и материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сталь круглая, Ø12 мм |  |  |  | м | 15 |  |  |
| 3.2 | Сталь полосовая 40х4 |  |  |  | м | 10 |  |  |