| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Раздел: предварительное шурфование в местах производства земляных работ |
|  | Предварительное шурфование в местах производства земляных работ в зоне действующих коммуникаций на глубину 2 метра без крепления стенок | м³ | 35 | 01-02-057-02 |
|  | Засыпка шурфов песком | м³ | 35 | 06-01-036-01 |
| 2. | Раздел: общестроительные работы |  |  |  |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 53 | 33-04-016-02 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 53 | 33-04-016-05 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6 - 10 кВ без траверс без приставок: одностоечных | 1 опора | 53 | 33-04-003-01 |
|  | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника | 1 км | 1,75 | 08-02-150-01 |
|  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 53 | 08-02-363-01 |
|  | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными | 1 шт. | 53 | 08-02-369-03 |
|  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 530 | 08-02-412-01 |
|  | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин | 10,5 | 33-04-015-01 |
|  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | заземл. | 70 | 33-03-004-02 |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2 | 100 шт. | 0,08 | 08-02-144-05 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 4 | 08-03-526-01 |
|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 | 08-03-526-02 |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200(600(500 мм | 1 шт. | 2 | 08-03-573-06 |
|  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А | 1 шт. | 4 | 08-03-530-04 |
| 3. | Раздел: пусконаладочные работы |
| 1. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ (4-х проводная линия) | линия | 8 |  |
| 2. | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ (зарядные кабели) | линия | 53 |  |
| 3. | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токоприемник | 53 |  |
| 4. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (осветительные приборы) | точка | 53 |  |
| 5. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (повторное заземление) | точка | 30 |  |
| 6. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (опоры) | точка | 53 |  |
| 7. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (кронштейны) | точка | 53 |  |
| 8. | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (применительно измерение распределения тока по жилам кабеля) | фазировка | 8 |  |
| 9. | Измерение напряжения в начале и конце линии | изм. | 8 |  |