Блок управления швейной машины для шитья зигзагом с компьютерным управлением и прямым приводом, модель GT856D

Инструкция по эксплуатации

Ред. 2.0

Декабрь, 2009 г.

Содержание

| 1 | Аппаратная 1.1 | часть блока управления ..................................................................... 3 Внутреннее устройство блока управления............................................ 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2 | Внешний интерфейс блока управления................................................ 4 |
|  | 1.3 | Технические характеристики питания.................................................. 7 |
|  | 1.4 | Замена предохранителя.......................................................................... 7 |
| 2 | 2.1 | Введение в пульт управления и операции шитья ............................... 8 Введение в пульт управления................................................................ 8 |
|  | 2.2 | Запуск ...................................................................................................... 9 |
|  | 2.3 | Шитьё стандартных выкроек ............................................................. 10 |
|  | 2.4 | Шитьё левосторонней/правосторонней круговой выкройки........... 11 |
|  | 2.5 | Шитьё левосторонней/правосторонней выкройки с потайным стежком................... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ... 12 |
|  | 2.6 | Шитьё левосторонней/правосторонней выкройки с зигзагообразным стежком в виде буквы Т....................................................................... 13 |
|  | 2.7 | Шитьё выкройки в ПЗУ ....................................................................... 13 |
|  | 2.8 | Установка рабочей ширины зигзага...................................................14 |
|  | 2.9 | Установка рабочей длины шага подачи.............................................. 14 |
|  | 2.10 | Установка скорости шитья.................................................................. 14 |
|  | 2.11 | Установка базового положения шитья .............................................. 15 |
|  | 2.12 | Останова иглы слева/справа................................................................ 15 |
|  | 2.13 | Остановка иглы в верхнем/нижнем положении................................ 15 |
|  | 2.14 | Включение и выключение поднятия прижимной лапки................... 16 |
|  | 2.15 | Включение и выключение обрезателя ниток и приспособления для удаления нитки ..................................................................................... 16 |
|  | 2.16 | Перемещение на половину стежка...................................................... 16 |
|  | 2.17 | Восстановление значения по умолчанию.......................................... 16 |

3	Использование выкроек на USB-накопителе.............................................. 17

4	Загрузка выкройки с ПК на машину ............................................................ 18

5	Установка системных параметров................................................................ 20

5.1	Список системных параметров............................................................ 20

5.2	Установка системных параметров ...................................................... 22

5.3	Описание конкретного параметра....................................................... 22

6	Тест устройства ввода/вывода....................................................................... 23

6.1	Тестирование устройства ввода........................................................... 23

6.2	Тестирование устройства вывода......................................................... 24

7	Коды ошибок и способ обработки .................................................................. 25

8	Приложение......................................................................................................... 26

1	Аппаратная часть блока управления

1.1 Внутреннее устройство блока управления

Сервопривод

Шаговый электропривод

Главный щит управления

Трансформатор

5 В постоянный ток

1.2 Внешний интерфейс блока управления

Шина питания блока управления

J8	Разъём RS232

J7	Разъём пульта управления

J6	Разъём датчика

J5	Разъём привода преобразователя сервопривода

J4	Разъём соленоида

J1	Разъём сервопривода

J2	Разъём привода для шитья зигзагом

J3	Разъём привода подачи

J9	Разъём соленоида поднятия лапки

Технические характеристики внешнего интерфейса блока управления:

1. Разводка питания блока управления

Это соединение подачи 220 В сети переменного тока в блок управления. В обычном состоянии разводка питания подключается к кнопке включения и выключения питания, которая находится под швейной планкой.

Список проводов разводки питания

| Цвет | Сигнал |
| --- | --- |
| Коричневый | Линия под напряжением |
| Синий | Нейтральная линия |
| Жёлтый/зелёный | Земля |

2. Разъём RS232 (J8)

Вы будете использовать серийный порт компьютера для загрузки выкройки. Он используется для соединения блока управления и серийного порта компьютера. Порт подключается к электрическому блоку управления с помощью штекерного соединителя DB9.  Серийный порт компьютера стандартным серийным портом. Мы используем три провода 2,3,5 во внутренних частях.

Распайка разъёма J8

| № контакта | Сигнал |
| --- | --- |
| 2 | ПК-приём данных |
| 3 | ПК-передача данных |
| 5 | Земля |
| Другие | Не используются |

3. Разъём пульта управления (J7)

Разъём пульта управления используется для подключения штекера пульта управления. Это розеточная часть соединителя DB9.

4. Разъём датчика (J6)

Разъём датчика используется для подключения двух контактов датчика шаговых двигателей, безопасного выключателя машины и контакт ручного выключателя.

Распайка разъёма J6

| Сигнал | № | № | Сигнал |
| --- | --- | --- | --- |
| 5В | 8 | 1 | Зарезервированный вход |
| Земля | 9 | 2 | Зарезервированный вход |
| Ручной выключатель | 10 | 3 | Ручной выключатель |
| Безопасный выключатель машины | 11 | 4 | Безопасный выключатель машины |
| Земля | 12 | 5 | Земля |
| Подача нейтрального положения входа датчика | 13 | 6 | нейтральное положение шитья зигзагом входа датчика |
| 5В | 14 | 7 | 24В |

5. Разъём аналогово-цифрового преобразователя сервопривода (J5)

Этот разъём подключается к штекеру аналогово-цифрового преобразователя сервопривода.

Распайка разъёма J5

| Сигнал | № | № | Сигнал |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакт верхнего положения иглы | 6 | 1 |  |
| Контакт фазы А аналогово-цифрового преобразователя | 7 | 2 | Контакт фазы В аналогово-цифрового преобразователя |
| Контакт фазы V | 8 | 3 | Контакт фазы W |
| Земля | 9 | 4 | Контакт фазы U |
|  | 10 | 5 | 5В |

6. Соленоидный разъём (J4)

Распайка разъёма J4

| Сигнал | № | № | Сигнал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 1 |  |
|  | 8 | 2 |  |
| Соленоид зажима нити | 9 | 3 | Соленоид зажима нити |
| Соленоид обрезателя ниток | 10 | 4 | Соленоид обрезателя ниток |
| Соленоид приспособления для удаления нитки | 11 | 5 | Соленоид приспособления для удаления нитки |
|  | 12 | 6 |  |

7. Разъём сервопривода (J1)

Распайка разъёма J1

| № | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | провод соединения на массу (жёлтый зелёный) |
| 2 | Фаза А (зелёный) |
| 3 | Фаза В (жёлтый) |
| 4 | Фаза С (красный) |

8. Разъём привода для шитья зигзагом (J2)

Этот разъём используется для подключения шагового привода, который приводит в движение игольную планку.

Распайка разъёма J2

| Цвет | № | № | Цвет |
| --- | --- | --- | --- |
| Красный | 4 | 1 | Зелёный |
|  | 5 | 2 | Жёлтый |
|  | 6 | 3 | Синий |

9. Разъём привода подачи (J3)

Этот разъём используется для подключения 2-фазного шагового привода, который приводит в движение упор для изменения скорости подачи.

Распайка разъёма J3

| Сигнал | № | № | Сигнал |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 5 | 1 | Красный (А+) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 2 | Зелёный (А -) |
|  | 7 | 3 | Жёлтый (В+) |
|  | 8 | 4 | Синий (В -) |

10. Разъём соленоида для поднятия лапки (J9)

Этот разъём используется для подключения соленоида, который поднимает лапку.

Распайка разъёма J9

| Сигнал | № | № | Сигнал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 1 |  |
| Соленоид поднятия лапки | 4 | 2 | Соленоид поднятия лапки |

1.3 Технические характеристики питания

Напряжение питания: Фаза сигнала 220В±20％

Ток питания: Средний ток ниже, чем 2 А. Пиковое значение тока находится ниже 5 А.

1.4 Замена предохранителя

На главном щите управления находятся 3 предохранителя. Мощность и применение предохранителя:

| № | Мощность | Применение |
| --- | --- | --- |
| FP1 | 5A | Защита основного питания сети переменного тока |
| FP2 | 10A | Защита шагового привода |
| FP4 | 10A | Защита соленоидов |

Во избежание поражения электрическим током  при открытии крышки корпуса, пожалуйста, не забывайте отключать электропитание и подождать не меньше 3 минут.

2	Введение в пульт управления и операции шитья

2.1 Введение в пульт управления

24

28

10	11	12

21	22	23

13	14	15

16	20

17

27

18

25	26

28	28

19

№	Клавиша/отображаемое имя	Функция

1	Основная выкройка №1	Выберите основную выкройку №1

2	Основная выкройка №2	Выберите основную выкройку №2

3	Основная выкройка №3	Выберите основную выкройку №3

4	Основная выкройка №4	Выберите основную выкройку №4

5	Основная выкройка №5	Выберите основную выкройку №5

6	Основная выкройка №6	Выберите основную выкройку №6

7	Основная выкройка №7	Выберите основную выкройку №7

8	Основная выкройка №8	Выберите основную выкройку №8

| 9 | Выкройка в ПЗУ | Выбрать выкройку, сохранённую в ПЗУ |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ширина зигзага | Установить ширину рабочего зигзага |
| 11 | Базовое положение | Установить базовое положение |
| 12 | Останова слева/справа | Установить вариант остановки шитья слева или справа |
| 13 | Начало уплотнения | Установка параметров для начала уплотнения шитья |
| 14 | Конец уплотнения | Установка параметров для конца уплотнения шитья |
| 15 | Шитьё с подсчётом стежков | Установить параметры для шитья с подсчётом стежков |
| 16 | Переключатель остановки вверху/внизу | Переключиться между остановкой иглы в верхнем или нижнем положении |
| 17 | Переключатель лапки | Включить или выключить поднятие лапки |
| 18 | Переключатель обрезателя ниток | Включить или выключить обрезатель ниток |
| 19 | Переключатель приспособления для удаления нитки | Включить или выключить приспособление для удаления нитки |
| 20 | Управление скоростью | Установить максимальную скорость шитья |
| 21 | Перемещение на половину стежка | Перемещать игольную планку полуциклом |
| 22 | Параметр | Просмотреть и установить системные параметры |
| 23 | Установка | Войти в изменённый режим; подтвердить и сохранить все изменения |
| 24 | Основной дисплей | Показать всю информацию кроме информации о шаге подачи |
| 25 | Отображение обратного шага подачи | Показать значение обратного шага подачи |
| 26 | Отображение стандартного шага подачи | Показать значение стандартного шага подачи |
| 27 | Переключатель обратной подачи | Показать переключение между положительной обратной подачей и отрицательной обратной подачей. |
| 28 | Клавиши увеличения (+)/Уменьшения (-) | Регулировать значение, которое отображается. |

Следующие клавиши «+» и «-» имеют вторые названия.

N1+

N2+

N3+

N4+

N1-

N2-

N3-	N4-

2.2 Запуск

Блок управления запустится автоматически при включении питания. Во время процесса запуска вы услышите предупреждающий звуковой сигнал и на основном дисплее появится надпись: «UP».

Оператор должен передвинуть маховик ручной подачи вперёд на меньше, чем один оборот вручную, пока не прекратится предупреждающий сигнал. Во время процедуры инициализации запуска, если система обнаружит какую-либо ошибку путём самодиагностики, она покажет код ошибки на главном дисплее, чтобы проинформировать пользователя (см. главу 3: Предупреждение об ошибках и метод обработки). После успешной инициализации пульт управления войдёт в режим готовности, и вы сможете начать шитьё.

2.3 Шитьё стандартных выкроек

■Порядок действий

1)	Включите кнопку питания. Пульт управления перейдёт в начальное положение. Стандартное состояние отображения настроек:

| На главном дисплее отображается макс. ширина (мм) | 8.0 |
| --- | --- |
| Индикатор стандартной выкройки 2 | Вкл. |
| Индикатор остановки вверху/внизу | Вкл. |
| Индикатор лапки | Вкл. |
| Индикатор обрезателя | Вкл. |
| Индикатор приспособления для удаления нитки | Вкл. |

2)	Нажмите одну з клавиш базовой выкройки от 1 до 8. Включится индикатор возле этой клавиши. Система загрузит эту выкройку и осуществит поиск начального положения шагового привода.  После этого игольная планка переместится к началу строчки.

3)	Нажмите педаль и начните шитьё.

4)	После окончания шитья, нажмите педаль обратно для обрезки нитки. (Обрезатель ниток и приспособление для удаления нитки не входят в базовую комплектацию).

■Список основных выкроек шитья:

| Выкройка № | Название выкройки | Отображение на дисплее | Форма стежка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стежок прямой строчки | 1 - - - |  |
| 2 | Стежок одношаговой зигзагообразной строчки | 2 - - - |  |
| 3 | Стежок двухшаговой зигзагообразной строчки | 3 - - - |  |
| 4 | Стежок трёхшаговой зигзагообразной строчки | 4 - - - |  |

| 5 | Левосторонняя круговая строчка | 1 (24 стежка) | 5 - 1 - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 (12 стежков) | 5 - 2 - |  |
|  |  | 3 (24 стежка) | 5 - 3 - |  |
|  |  | 4 (24 стежка) | 5 - 4 - |  |
| 6 | Правосторонняя круговая строчка | 1 (24 стежка) | 6 - 1 - |  |
|  |  | 2 (12 стежков) | 6 - 2 - |  |
|  |  | 3 (24 стежка) | 6- 3 - |  |
|  |  | 4 (24 стежка) | 6 - 4 - |  |
| 7 | Слева | потайной стежок | 7 - * - |  |
|  |  | L-образный стежок | 7 = * * |  |
| 8 | Справа | потайной стежок | 8 - * - |  |
|  |  | L-образный стежок | 8 = * * |  |
| 9 | Выкройка в ПЗУ | P* * * например, P007 |  |

2.4 Шитьё левосторонней/правосторонней круговой выкройки

Например: Шитьё левосторонней круговой выкройки №3 ( 5 – 3 - )

■Порядок действий

1)	Нажмите клавишу стандартной выкройки 5. Включится индикатор возле этой клавиши. В то же время в области главного дисплея на секунду отобразится 5-3-, а потом ширина рабочей поверхности выкройки.

2)	Если необходимо изменить форму выкройки, нажмите клавишу «Set» (установить). Данные о ширине на главном дисплее начнут мигать. Теперь нажмите клавишу стандартной выкройки 5, и на главном дисплее отобразится код формы выкройки «5-3-».

3)	Нажмите клавишу увеличения или уменьшения для изменения кода формы выкройки.

4)	Если нужно подтвердить выбор, нажмите клавишу «Set» (установить). На главном дисплее вновь отобразится ширина рабочей поверхности выкройки.

5)	Нажмите педаль и начните шитьё.

■Примечание:

Шитьё правосторонней круговой выкройки осуществляется так же, как описано выше.

2.5 Шитьё левосторонней/правосторонней выкройки с потайным стежком

Например: шитьё левосторонним потайным стежком с 5 прямыми стежками (7 – 05 )

■Порядок действий

1)	Нажмите клавишу стандартной выкройки 7. Включится индикатор возле этой клавиши. В то же время в области главного дисплея на секунду отобразится 7-05, а потом ширина рабочей поверхности выкройки.

2)	Если необходимо изменить форму выкройки, нажмите клавишу «Set» (установить). Данные о ширине на главном дисплее начнут мигать. Теперь нажмите клавишу стандартной выкройки 7, и на главном дисплее отобразится код формы выкройки «7-05».

3)	Нажмите клавишу увеличения или уменьшения для изменения количества прямых стежков.  05 означает, что здесь 5 прямых стежков между левосторонним потайным стежком. Количество прямых стежков можно установить от 1 до 99.

4)	Нажмите клавишу «N2+». На главном дисплее отобразится: «7=00». Здесь нужно убедиться, что цифры имеют значение «7=00», иначе форма станет зигзагообразным стежком в виде буквы Т.

5)	Если вы нажмёте клавишу «N2-», то на главном дисплее снова появится «7-05», и можно снова изменить количество прямых стежков.

6)	Нажмите клавишу «Set» (установить), чтобы подтвердить ваш выбор. На главном дисплее вновь отобразится ширина рабочей поверхности выкройки.

7)	Нажмите педаль и начните шитьё.

■Примечание:

Шитьё правосторонней выкройки с потайным стежком осуществляется так же, как описано выше.

2.6 Шитьё левосторонней/правосторонней выкройки с зигзагообразным стежком в виде буквы Т

Например: шитьё левосторонним зигзагообразным стежком в виде буквы Т с 5 прямыми стежками и 2 повторяющимися зигзагообразными стежками в виде буквы Т (7=02)

■Порядок действий

1)	Нажмите клавишу стандартной выкройки 7. Включится индикатор возле этой клавиши. В то же время в области главного дисплея на секунду отобразится 7-05, а потом ширина рабочей поверхности выкройки.

2)	Если необходимо изменить форму выкройки, нажмите клавишу «Set» (установить). Данные о ширине на главном дисплее начнут мигать. Теперь нажмите клавишу стандартной выкройки 7, и на главном дисплее отобразится код формы выкройки «7-05».

3)	Нажмите клавишу увеличения или уменьшения для изменения количества прямых стежков.  05 означает, что здесь 5 прямых стежков между левосторонним зигзагообразным стежком в виде буквы Т. Количество прямых стежков можно установить от 1 до 99.

4)	Нажмите клавишу «N2+». На главном дисплее отобразится: «7=02». Здесь можно установить сколько раз будет повторяться зигзагообразный стежок в виде буквы Т. «02» означает, что зигзагообразный стежок в виде буквы Т будет повторяться 2 раза. Количество повторений можно установить от 1 до 99. Если установить цифры «7=00», то форма станет строчкой с потайным стежком.

5)	Если вы нажмёте клавишу «N2-», то на главном дисплее снова появится «7-05», и можно снова изменить количество прямых стежков.

6)	Нажмите клавишу «Set» (установить), чтобы подтвердить ваш выбор. На главном дисплее вновь отобразится ширина рабочей поверхности выкройки.

7)	Нажмите педаль и начните шитьё.

■Примечание:

Шитьё правосторонней выкройки с зигзагообразным стежком в виде буквы Т осуществляется так же, как описано выше.

2.7 Шитье выкройки в ПЗУ

После нажатия клавиши «ROM pattern» (выкройка в ПЗУ), вы можете шить текущую выкройку ПЗУ.

Машина может хранить до 1000 выкроек в ПЗУ, с кодами от Р000 до Р999. Вы можете выбрать одну из выкроек ПЗУ в качестве текущей выкройки ПЗУ. Порядок действий для установки текущей выкройки:

1) Нажмите клавишу «Set», данные о ширине на главном дисплее начнут мигать.

2) Нажмите клавишу «ROM Pattern» (выкройка в ПЗУ), на главном дисплее появится код текущей выкройки ПЗУ, который будет мигать.

3) Нажмите клавишу «+»/ «-» для изменения кода выкройки.

4) Нажмите клавишу «Set» (установить), чтобы подтвердить изменение. На дисплее отобразятся данные о ширине рабочей поверхности, и он перестанет мигать.

2.8 Установка рабочей ширины зигзага

Единица ширины зигзага:	1,0 мм Макс. ширина зигзага:	8,0 мм Установка точности:	0,1 мм

■Порядок действий

Предположим, что пульт управления находится в стандартном положении.

1)	Нажмите клавишу «Set» (установить), потом нажмите клавишу «Zigzag width» (ширина зигзага). Данные о ширине, показанные на главном дисплее, начнут мигать.

2)	Нажмите клавишу «+»/ «-» для изменения данных ширины.

3)	4) Нажмите клавишу «Set» (установить), чтобы подтвердить изменение. Дисплей прекратит мигание.

■Примечание:

Рабочую ширину зигзага 0 нельзя изменить для основной выкройки 1.

2.9 Установка рабочей длины шага подачи

Макс. шаг подачи: 5,0 мм

Установка точности: 0,1 мм

■Порядок действий

1)	Нажмите соответствующую клавишу «+»/ «-» для изменения данных о стандартном шаге подачи.

2)	Данные на дисплее о стандартном шаге подачи начнут мигать.  Нажмите клавишу «+»/ «-» для изменения данных.

3)	4) Нажмите клавишу «Set» (установить), чтобы подтвердить изменение. Дисплей прекратит мигание.

2.10	Установка скорости шитья

Предположим, что пульт управления находится в стандартном положении. На главном дисплее будет показана рабочая ширина зигзага.

■Порядок действий

1)	Нажмите клавишу «Speed» (скорость), на главном дисплее будет показана макс. рабочая скорость.

2)	Нажмите клавишу «+»/ «-» для изменения значения скорости.

■Примечание:

Макс. скорость шиться ограничена макс. длиной шага зигзага и макс. длиной шага подачи. Исходя из различной структуры строчки, разрешённая макс. скорость шитья может быть разной. Ниже приведён список.

Макс. скорость шитья согласно макс. длине шага зигзага

| № | Макс. длина шага зигзага (мм) | Макс. скорость (об.мин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 - 2.0 | 5000 |
| 2 | 2.1 - 3.5 | 4500 |

| 3 | 3.6 - 5.0 | 4000 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 5.1 - 6.0 | 3500 |
| 5 | 6.1 - 8.0 | 3000 |

Макс. скорость шитья согласно макс. длине шага подачи

| № | Макс. длина шага подачи (мм) | Макс. скорость (об.мин) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 5000 |
| 2 | 0.1 – 2.0 | 3500 |
| 3 | 2.1 - 3.0 | 3000 |
| 4 | 3.1 - 4.0 | 2500 |
| 5 | 4.1 - 5.0 | 2000 |

2.11	Установка базового положения шитья

Базовое положение шитья по умолчанию находится в центре диапазона зигзага. Макс. регулирование диапазона составляет 4 мм от центра. Мы можем подсчитать фактический регулируемый диапазон на основе нижеприведённых значений:

Диапазон регулировки: (8,0 ммm – ширина рабочего зигзага) /2. (будет продолжено.)

2.12	Останова иглы слева/справа

Когда машина находится в стандартном состоянии, нажмите клавишу «Left/Right Stop» (остановка слева/справа) и вы увидите текущее состояние остановки на главном дисплее. Существует 3 вида состояния остановки слева-справа.

Остановка слева	дисплей показывает:	“三  - - - ”

Остановка справа	дисплей показывает:	“-  - -三”

Свободная остановка	дисплей показывает:	“-  - - - ”

Для установки состояния остановки слева-справа, выполните такой порядок действий:

1)	Нажмите клавишу «Set» (установить). Главный дисплей покажет текущее состояние остановки и начнёт мигать.

2)	Нажмите клавишу «N1+» для установки остановки слева. Нажмите клавишу «N4+» для установки остановки справа. Нажмите клавишу «N2+» или «N3+» для установки свободной остановки.

3)	4) Нажмите клавишу «Set» (установить), чтобы подтвердить изменение. Дисплей прекратит мигание.

2.13	Остановка иглы в верхнем/нижнем положении

Когда загорится индикатор «Up /Down Stop» (остановка в верхнем/нижнем положении), игла будет останавливаться в верхнем положении в конце шитья. Если он не горит, то она будет останавливаться в нижнем положении. Нажмите клавишу «Up Down Stop Switch» (переключение остановки в верхнем/нижнем положении) для переключения между этими двумя состояниями.

Установка по умолчанию – остановка  в верхнем положении.

2.14	Включение и выключение поднятия прижимной лапки

Когда загорится индикатор переключения лапки, то механизм поднятия прижимной лапки активирован. Если он не загорится, то он не включён. Нажмите клавишу «Foot Switch» (переключение лапки) для переключения между этими двумя состояниями.

При включении прижимная лапка управляется педалью.

2.15	Включение и выключение обрезателя ниток и приспособления для удаления нитки

Когда загорается индикатор переключения обрезателя ниток, то он включён. Если он не загорится, то он не включён. Нажмите клавишу «Thread Trimmer Switch» (переключение обрезателя ниток) для переключения между этими двумя состояниями.

Когда загорается индикатор переключения приспособления для удаления нитки, то оно включено. Если он не загорится, то оно не включено. Нажмите клавишу «Thread Wiper Switch» (переключение приспособления для удаления нитки) для переключения между этими двумя состояниями.

Если обрезатель ниток выключен, то приспособление для удаление нитки тоже нельзя включить.

2.16	Перемещение на половину стежка

При неработающей машине нажмите клавишу «Half Stitch Motion» (перемещение на половину стежка) для начала шитья в половину стежка на низкой скорости.

Скорость шитья в половину стежка устанавливается системный параметром Р-02. Значение по умолчанию – 200 об./мин.

2.17	Восстановление значения по умолчанию

Возможно, вам понадобится сбросить все установки машины к заводским настройкам. Вы можете сделать это, нажав одновременно эти три клавиши:

Клавиша «Up Down Stop Switch» (переключение остановки в верхнем/нижнем положении)

- Клавиша «Foot Switch» (переключение лапки)

- Клавиша «Thread Trimmer Switch» (переключатель обрезателя ниток)

3	Использование выкроек на USB-накопителе

Блок управления GT856D поддерживает USB-накопитель (флешка) в качестве внешнего устройства хранения выкроек. Пользователь может проектировать новые выкройки на компьютере и сохранять их на USB-накопитель. Когда USB-накопитель содержит правильные выкройки и вставлен в USB-порт в блоке управления GT856D, то пользователь сможет шить эти выкройки непосредственно с USB-накопителя.  Кроме того, пользователь может копировать выкройки с USB-накопителя на блок управления и наоборот.

Данные выкроек сохраняются на USB-накопитель в формате файла.  Правильный формат названия файла должен быть от 300.sss до 999.sss. Файлы выкройки должны находиться в корневой папке USB-накопителя.

Системный параметр «Р-51» управляет использованием USB-накопителя. Когда значение параметра «Р-51» установлено на 1, то USB-накопитель включён. Если это значение установлено на 0, то USB-накопитель выключен. Если блок управления не поддерживает USB-накопитель, то значение будет всегда 0, и пользователь не сможет его изменить.

Для использования выкроек на USB-накопителе, просто подключите USB-накопитель к USB-порту на блоке управления GT856D. После этого, если вам нужно выбрать выкройку в ПЗУ, вы сможете «видеть» только выкройки на USB-накопителе. Выкройки, сохранённые в машине, нельзя выбрать в этом состоянии. После того, как вы вытащите USB-накопитель, вы снова сможете использовать выкройку ПЗУ, сохранённую в машине.

Если вам нужно скопировать выкройки с USB-накопителя в ПЗУ машины, или вы хотите скопировать выкройку ПЗУ с машины на USB-накопитель, то вам необходимо сначала войти в рабочее состояние USB-накопителя.

Для этого вначале вставьте USB-накопитель в блок управления, когда питание блок управления не включено. Далее нажмите и удерживайте клавишу «ROM» (ПЗУ) на пульте управления, а потом включите питание блока управления. После этого вы услышите звуковой сигнал и можете отпускать нажатую клавишу. На главном дисплее будет показано: «U OP», что означает, что USB-накопитель работает. Теперь машина вошла в рабочее состояние USB-накопителя.

В этом состоянии есть только 3 функциональные клавиши.

Клавиша “N1+”: Копировать выкройки пользователя с USB-накопителя на машину. Клавиша “N2+”: Удалить выкройки пользователя на машине.

Клавиша “N3+”: Копировать выкройки пользователя с машины на  USB-накопитель.

Выкройки в блоке управления делятся на 2 группы: основные выкройки и пользовательские выкройки. Код основных выкроек имеет значения от 000 до 299, а код пользовательских выкроек имеет значение от 300 до 999. Приведённое выше рабочее состояние USB-накопителя может обрабатывать только пользовательские выкройки.

Операция копирования автоматически осуществит поиск по всем пользовательским выкройкам и скопирует их на указанное место хранения. Если указанное место сохранения содержит правильные данные с одинаковым номером выкройки (такая выкройка уже существует), то машина выдаст предупреждение: “Er55” или “Er56”. В этот момент можно нажать клавишу «Set» (установить) для разрешения перезаписи существующей выкройки, или же можно нажать клавишу «Half stitch move» (перемещение на половину стежка) для отмены копирования этой выкройки.

Операция копирования может длиться десятки секунд. После окончания,

главный дисплей вновь покажет сообщение: “U OP”

Вы можете нажать клавишу “N4+” для выхода из рабочего состояния USB-накопителя и войти в стандартный рабочий режим.

4	Загрузка выкройки с ПК на машину

На ПЗУ машины может сохранять до 1000 выкроек.  Пользователь может редактировать эти выкройки с компьютера и загружать их на машину через серийный порт RS232. Программа редактирования выкроек на ПК называется «Style Edit». Ниже показано главное окно этого редактора.

Далее показано диалоговое окно загрузки.

Более подробную информацию об этом редакторе вы сможете найти в инструкции к этой программе.  Здесь же мы только даём введение в эксплуатацию панели управления и как войти в режим передачи для получения выкроек.

■Порядок действий

1)	Нажмите одновременно клавишу “N1+”  и клавишу  “N4+”.  На главном дисплее появится сообщение: «Prog».

2)	Нажмите клавишу «N1+». На главном дисплее появится сообщение: «L-PC». Машина войдёт в режим передачи и будет ожидать команд с ПК.

N1+	N4+

3)	После окончания передачи выкроек машина автоматически выйдет из режима передачи. Если необходимо выйти в ручном режиме, нажмите клавишу «Set» (установить).

Следующие клавиши «+» и «-» имеют вторые значения и функции.

■Примечание:

Кабель серийного соединения RS232 необходим для подключения машины к компьютеру.

5	Установка системных параметров

Пользователь может исправить некоторые ошибки во время шитья или регулировать оптимальный режим, используя установку системных параметров.

5.1 Список системных параметров

| Параметр | Описание функций | Диапазон | Значение по умолчанию | Единица | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Макс. скорость шитья | 100~5000 | 5000 | об./мин |  |
| P-02 | Скорость перемещения на половину стежка | 100~600 | 200 | об./мин |  |
| P-03 | Макс. ширина зигзага | 0.0~8.0 | 8.0 | мм |  |
| P-04 | Макс. шаг подачи | 0.0~5.0 | 5.0 | мм |  |
| P-05 | Исходный отступ зигзага | -4.0~4.0 | 0 | мм |  |
| P-06 | Исходный отступ подачи | -2.5~2.5 | 0 | мм |  |
| P-07 | Скорость шитья во время подрезки | 100~500 | 200 | об./мин |  |
| P-08 | Время задержки после обрезки | 4~100 | 4 | мс |  |
| P-09 | Открытый угол обрезателя ниток | 0~180 | 30 | ° |  |
| P-10 | Закрытый угол приспособления для удаления нитки | 0~360 | 210 | ° |  |
| P-11 | Закрытый угол подрезателя ниток | 0~360 | 350 | ° |  |
| P-12 | Время автоматического опускания прижимной лапки | 1~60 | 30 | с |  |
| P-13 | Время задержки перед поднятием прижимной лапки | 4~500 | 200 | мс |  |
| P-14 | Время задержки перед опусканием прижимной лапки | 4~500 | 100 | мс |  |
| P-15 | Общее время управления соленоидами | 1~9999 | 200 | 0,05 мс | Только чтение |
| P-16 | Время включения управления соленоидом обрезателя ниток | 1~9999 | 200 | 0,05 мс | Только чтение |
| P-17 | Время включения управления соленоидом приспособления для удаления нитки | 1~9999 | 200 | 0,05 мс | Только чтение |
| P-18 | Время1 включения управления соленоидом лапки | 1~9999 | 200 | 0,05 мс | Только чтение |
| P-19 | Время2 включения управления соленоидом лапки | 1~9999 | 90 | 0,05 мс | Только чтение |
| P-20 | Направление продвижения вперёд подачи | 0~9 | 0 |  | Только чтение |

|  | число импульсов компенсации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-21 | Число импульсов направления компенсации обратной подачи | 0~9 | 0 |  | Только чтение |
| P-22 | Рабочее время в тестовом режиме | 1~60 | 5 | с |  |
| P-23 | Время паузы в тестовом режиме | 1~60 | 5 | с |  |
| P-24 | Макс. скорость шитья выкроек с разным шагом подачи | 400~3500 | 3500 | об./мин |  |
| P-25 | Разрешить работу рычага линейного привода или нет | 0-запретить, 1-разрешить | 1 |  |  |
| P-26 | Полярность датчика исходной подачи | 0-стандартная 1-обратная | 0 |  |  |
| P-27 | Полярность датчика исходного зигзага | 0-стандартная 1-обратная | 0 |  |  |
| P-28 | Верхнее положение иглы | 0~1439 | 100 |  |  |
| P-29 | Чтение текущего положения аналогово-цифрового преобразователя | 0~1439 |  |  | Только чтение |
| P-30 | Скорость запуска внутренней высшей передачи | 100~2000 | 1500 |  |  |
| P-31 | Мин. интервал времени с момента остановки педали и повторного запуска | 0~500 | 200 | мс |  |
| P-32 | Сдвиг положения запуска перемещения зигзага | -100~+100 | 0 |  | Только чтение |
| P-33 | Время поиска исходного положения оси зигзага | 70~300 | 100 |  | Только чтение |
| P-34 | Время поиска исходного положения оси подачи | 70~300 | 90 |  | Только чтение |
| P-35 | Время сигнала зуммера | 0~100 | 60 | мс | Только чтение |
| P-36 | Мин. скорость шитья | 100~500 | 100 | об./мин |  |
| P-37 | Открытый угол обрезателя ниток | 0~360 | 170 | ° |  |
| P-38 | Закрытый угол подрезателя ниток | 0~360 | 340 | ° |  |
| P-39 | Открытый угол приспособления для удаления нитки | 0~360 | 30 | ° |  |
| P-40 | Управление включения мягкого старта | 0:выключить 1:включить | 1 |  |  |
| P-41 | Скорость шитья 1-го стежка | 100~5000 | 400 | об./мин |  |
| P-42 | Скорость шитья 2-го стежка | 100~5000 | 800 | об./мин |  |
| P-43 | Скорость шитья 3-го стежка | 100~5000 | 1200 | об./мин |  |

| P-44 | Скорость шитья 4-го стежка | 100~5000 | 2400 | об./мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-45 | Скорость шитья 5-го стежка | 100~5000 | 3600 | об./мин |  |
| P-46 | Скорость шитья последнего 5-го стежка | 100~5000 | 4000 | об./мин |  |
| P-47 | Скорость шитья последнего 4-го стежка | 100~5000 | 3000 | об./мин |  |
| P-48 | Скорость шитья последнего 3-го стежка | 100~5000 | 2000 | об./мин |  |
| P-49 | Скорость шитья последнего 2-го стежка | 100~5000 | 1200 | об./мин |  |
| P-50 | Скорость шитья последнего 1-го стежка | 100~5000 | 600 | об./мин |  |
| P-51 | Включение управления USB-накопителем | 0:выключить 1:включить | 1 |  |  |
| P-52 | включение предупреждения о напряжении сети переменного тока | 0:выключить 1:включить | 1 |  |  |
| P-53 | Нижний предел предупреждения о напряжении | 150~200 | 165 | вольт |  |
| P-54 | Верхний предел предупреждения о напряжении | 240~280 | 270 | вольт |  |
| P-55 | Показать текущее напряжение | 0~280 | 220 | вольт |  |

5.2	Установка системных параметров

Ниже описан порядок действий для установки системных параметров:

1)	В стандартном режиме (данные на главном дисплее не мигают) нажмите клавишу «Parameter» (параметр) для входа в режим установки параметров. На дисплее появится сообщение: “P-01”.

2)	Нажмите клавишу “+” / “-” для выбора параметра, который необходимо изменить.

3)	Нажмите клавишу “Parameter” чтобы показать текущее значение этого параметра.

4)	Нажмите клавишу «+»/ «-» для изменения значения параметра.

5)	Нажмите клавишу “Set” (установить), чтобы подтвердить и сохранить изменения параметров, или нажмите клавишу “Half stitch motion” (перемещение на половину стежка) для отмены изменения параметров.  Нажав одну из этих клавиш, вы выйдете из режима установки параметров и вернётесь в стандартный режим.

5.3	Описание конкретного параметра

(1)	Регулировка верхнего положения иглы

Нажмите клавишу “Half stitch motion” (перемещение на половину стежка) два раза. Если вы видите, что положение игольной планки не “U” и “D” соответственно, то нужно отрегулировать верхнее положение иглы.

Метод регулировки:

1)	Поверните маховик ручной подачи для перемещения игольной планки в положение “U”  (верхнее).

2)	Нажмите клавишу “Parameter” (параметр) для входа в режим установки системных параметров и выберите параметр P-29.

3)	Нажмите клавишу “Parameter” для получения значения параметра P-29. Это значение является положением преобразователя для положения “U”.

4)	Выберите параметр Р-28. Используйте текущее положение преобразователя “U”  для изменения значения параметра Р-28.

5)	Нажмите клавишу “Set”  для сохранения изменений и возврата в стандартный режим.

(2)	Точная подстройка отступа шага подачи

Выберите основную выкройку №1 для шитья и установите стандартный шаг подачи на 0,0 и начните шитьё. Материал должен остаться неподвижным на лапке. Если он передвинулся вперёд или назад, это означает, что исходное положение подачи не точное.  Теперь можно отрегулировать механические части или установить системный параметр Р-06 для решения проблемы. Последнее лучше для точной подстройки исходного положения подачи.

Метод регулировки:

1)  Если материал перемещается вперёд, настройте значение системного параметра P-06, чтобы оно было отрицательным. Напр., -0.1. Попробуйте шить снова. Если материал всё ещё перемещается вперёд, измените параметр на -0,2. Пробуйте снова и снова таким же образом, пока материал перестанет двигаться.

2)  Если материал перемещается назад, нужно установить значение системного параметра Р-06 на положительное. Напр., 0,1. Попробуйте шить снова. Если материал всё ещё двигается назад, измените параметр на 0,2. Пробуйте снова и снова таким же образом, пока материал перестанет двигаться.

Настройка отступа параметра Р-06 повлияет на процесс поиска исходного положения всех выкроек.

6	Тест устройства ввода/вывода

Кроме стандартного рабочего режима блок управления содержит два тестовых рабочих режима для поддержки теста устройства ввода-вывода:  режим тестирования устройства ввода и режим тестирования устройства вывода. Они используются для определения источника механической или электрической неисправности.

6.1 Тестирование устройства ввода

Если что-то нарушилось в работе датчика исходного положения X/Y, безопасного переключателя, переключателя обратной подачи, переключателя педали, преобразователя сервопривода и клавиш на пульте управления, возможно, потребуется войти в тестовый режим устройства ввода для поиска неисправности.

Для входа в этот режим удерживайте нажатой клавишу “N1+” при включении питания

блока управления. Отпустите клавишу, когда услышите звуковой сигнал. На дисплее отобразится: “i1”. Здесь «i» означает, что машина находится в тестовом режиме устройства ввода, а "1" – это индекс устройства ввода. Можно использовать клавиши “N4+” и “N4-" для изменения индекса устройства ввода и клавишу “Parameter” для просмотра значения ввода этого устройства ввода.

Список устройств ввода

| индекс | название | значение | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| i 1 | [orX] | [ H ] / [ L ] | Вывод сигнала датчика положения Х. 0 or 1 |
| i 2 | [orY] | [ H ] / [ L ] | Вывод сигнала датчика положения Y. 0 или 1 |
| i 3 | [Enn] | [ 0 ]~[[ 1439] | Значения преобразователя рычага линейного привода |
| i 4 | [UP] | [ on] / [ oFF ] | Сигнал вывода датчика остановки в верхнем положении. 0 или 1 |
| i 5 |  | [ on ] / [ oFF ] | Переключатель обратной подачи. Вкл. или выкл. переключателя. |
| i 6 |  | key index | Показать индекс нажатой клавиши |
| i 7 |  | [ 0 ] ~ [ 1023 ] | Показать текущее значение напряжения переключателя педали |
| i 8 |  | [ on] / [ oFF ] | Безопасный переключатель. Вкл. или выкл. переключателя. |

Примечание:

Для проверки датчика исходного положения X/Y, возможно, потребуется отключить кабель привода X/Y  от блока управления.

6.2 Тестирование устройства вывода

Если что-то нарушилось в работе перемещения X/Y , движении главного вала, работе соленоида и отображении пульта управления, возможно, потребуется войти в тестовый режим устройства вывода для поиска неисправности.

Для входа в этот режим удерживайте нажатой клавишу “N1-” при включении питания блока управления. Отпустите клавишу, когда услышите звуковой сигнал. На дисплее отобразится: “о1”. Здесь «i» означает, что машина находится в тестовом режиме устройства ввода, а "1" – это индекс устройства ввода. Можно использовать клавиши “N4+” и “N4-" для изменения индекса устройства ввода и клавишу “Parameter” для переключения режима проверки этого устройства вывода.

Список устройств вывода

| индекс | название | описание |
| --- | --- | --- |
| o 1 |  | Протестировать привод зигзага. Нажмите “N4+”, игольная планка переместится вправо, нажмите “N4-” - игольная планка переместится влево. |
| o 2 |  | Тестирование привода подачи. Нажмите “N4+”, привод сместится вперёд, нажмите “N4-”, мотор переместится назад. |
| o 3 | [PnL] | Тестирование элемента дисплея пульта управления. Нажмите педаль для начала. Индикаторы зажгутся один за одним. Потом будут показаны цифры одна за одной. |
| o 4 | [Cut] | Тестирование обрезателя ниток. Нажмите “N4+” или “N4-”, чтобы обрезатель выполнил действие. |
| o 5 | [Song] | Тестирование зажима нитки. Нажмите “N4+” или “N4-”, чтобы зажим выполнил действие. |

| o 6 | [brSH] | Тестирование приспособления для удаления нитки. Нажмите “N4+” или “N4-”, чтобы приспособление выполнило действие. |
| --- | --- | --- |
| o 7 | [ttt] | Тестирование поднимания лапки. Нажмите “N4+” или “N4-” для поднимания лапки. |
| o 8 | [2000] | Тестирование вала привода. Нажмите “N4+” или “N4-”, чтобы привод провернулся на 40 оборотов. |

7	Коды ошибок и способ обработки

Список кодов ошибок

| Ошибка код | Описание | Причина неисправности и способ обработки |
| --- | --- | --- |
| Er01 | Кривизна шпиндельной головки | Кривизна шпиндельной головки; провод подключения безопасного переключения не подключён или плохой контакт. |
| Er02 | Нестандартная скорость вала привода | Проверьте силовой провод вала привода и соединение преобразователя |
| Er03 | Нестандартный сигнал преобразователя | Проверьте провод преобразователя вала привода |
| Er04 | Перегрузка вала привода | Проверьте достаточное ли напряжение подачи питания |
| Er06 | Не пройдена самодиагностика аппаратной части материнской платы | Неисправность материнской платы. Свяжитесь с производителем. |
| Er07 | Не пройдена самодиагностика программного обеспечения материнской платы | Неисправность материнской платы. Свяжитесь с производителем. |
| Er10 | Не найден сигнал верхнего положения | Проверьте провод преобразователя вала привода |
| Er15 | Нестандартный сигнал переключения педали | Неисправность переключения педали. Свяжитесь с производителем. |
| Er19 | Неисправность конфигурации памяти | Неисправность материнской платы. Свяжитесь с производителем. |
| Er21 | Неисправность поиска исходного положения зигзага | Провод датчика исходного положения зигзага не подключён или плохо подсоединён. Неисправность датчика или недостаточная индукция |
| Er22 | Неисправность поиска исходного положения подачи | Провод датчика исходного положения подачи не подключён или плохо подсоединён. Неисправность датчика или недостаточная индукция |
| Er23 | Нет выкройки шитья | Выберите другую выкройку для шитья |
| Er24 | Выкройка содержит неправильные данные | Измените выкройку |
| Er45 | Количество стежков текущей выкройки превышает макс. допустимое количество стежков | Уменьшите общее количество стежков для текущей выкройки. |

| Er55 | Выкройка уже существует на USB-накопителе | Решите нужно ли перезаписывать выкройки на USB-накопителе. |
| --- | --- | --- |
| Er56 | Выкройка уже существует в памяти машины | Решите нужно ли перезаписывать выкройки на машине. |
| Er57 | Не достаточно места для сохранения выкройки | Удалите какие-то выкройки, чтобы освободить место. |
| Er58 | Ошибка чтения данных с USB-накопителя | Проверьте подсоединён ли USB-накопитель. |
| Er59 | Неправильный формат данных на USB-накопителе | Измените формат файла |
| Er61 | Потеря питания | Проверьте подачу напряжения в сети переменного тока |
| Er62 | Слишком высокое напряжение | Проверьте подачу напряжения в сети переменного тока |
| Er63 | Слишком низкое напряжение | Проверьте подачу напряжения в сети переменного тока |

Примечание: Ошибки Er01~Er20, Er61~Er63 являются критическими. Их необходимо устранить прежде, чем начинать работу. Ошибки Er21-Er24 являются распространёнными. Вы можете очистить дисплей от ошибки, нажав клавишу “Half Stitch Motion” (перемещение на половину стежка), а затем продолжить работу. Но эта операция не устраняет ошибку.

Приложение

Выкройка в ПЗУ

| Выкройка в ПЗУ № | Выкройка | Выкройка в ПЗУ № | Выкройка | Выкройка в ПЗУ № | Выкройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 11 |  | 21 |  |
| 2 |  | 12 |  | 22 |  |
| 3 |  | 13 |  | 23 |  |
| 4 |  | 14 |  | 24 |  |
| 5 |  | 15 |  | 25 |  |
| 6 |  | 16 |  | 26 |  |
| 7 |  | 17 |  | 27 |  |
| 8 |  | 18 |  | 28 |  |
| 9 |  | 19 |  | 29 |  |
| 10 |  | 20 |  | 30 |  |

| Выкройка в ПЗУ № | Выкройка | Выкройка в ПЗУ № | Выкройка | Выкройка в ПЗУ № | Выкройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | 41 |  | 51 |  |
| 32 |  | 42 |  | 52 |  |
| 33 |  | 43 |  | 53 |  |
| 34 |  | 44 |  | 54 |  |
| 35 |  | 45 |  | 55 |  |
| 36 |  | 46 |  | 56 |  |
| 37 |  | 47 |  | 57 |  |
| 38 |  | 48 |  | 58 |  |
| 39 |  | 49 |  | 59 |  |
| 40 |  | 50 |  | 60 |  |

| Выкройка в ПЗУ № | Выкройка | Выкройка в ПЗУ № | Выкройка | Выкройка в ПЗУ № | Выкройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 |  | 71 |  | 81 |  |
| 62 |  | 72 |  | 82 |  |
| 63 |  | 73 |  | 83 |  |
| 64 |  | 74 |  | 84 |  |
| 65 |  | 75 |  | 85 |  |
| 66 |  | 76 |  | 86 |  |
| 67 |  | 77 |  | 87 |  |
| 68 |  | 78 |  | 88 |  |
| 69 |  | 79 |  | 89 |  |
| 70 |  | 80 |  | 90 |  |

| Выкройка в ПЗУ № | Выкройка | Выкройка в ПЗУ № | Выкройка | Выкройка в ПЗУ № | Выкройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 |  | 101 |  | 111 |  |
| 92 |  | 102 |  | 112 |  |
| 93 |  | 103 |  | 113 |  |
| 94 |  | 104 |  | 114 |  |
| 95 |  | 105 |  | 115 |  |
| 96 |  | 106 |  | 116 |  |
| 97 |  | 107 |  | 117 |  |
| 98 |  | 108 |  | 118 |  |
| 99 |  | 109 |  | 119 |  |
| 100 |  | 110 |  | 120 |  |

| Выкройка в ПЗУ № | Выкройка | Выкройка в ПЗУ № | Выкройка | Выкройка в ПЗУ № | Выкройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 |  | 131 |  | 141 |  |
| 122 |  | 132 |  | 142 |  |
| 123 |  | 133 |  | 143 |  |
| 124 |  | 134 |  | 144 |  |
| 125 |  | 135 |  | 145 |  |
| 126 |  | 136 |  | 146 |  |
| 127 |  | 137 |  | 147 |  |
| 128 |  | 138 |  | 148 |  |
| 129 |  | 139 |  | 149 |  |
| 130 |  | 140 |  | 150 |  |

| Выкройка в ПЗУ № | Выкройка | Выкройка в ПЗУ № | Выкройка | Выкройка в ПЗУ № | Выкройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 |  | 161 |  | 171 |  |
| 152 |  | 162 |  | 172 |  |
| 153 |  | 163 |  | 173 |  |
| 154 |  | 164 |  | 174 |  |
| 155 |  | 165 |  | 175 |  |
| 156 |  | 166 |  | 176 |  |
| 157 |  | 167 |  | 177 |  |
| 158 |  | 168 |  | 178 |  |
| 159 |  | 169 |  | 179 |  |
| 160 |  | 170 |  | 180 |  |

| 花样号码 | 花样图案 | 花样号码 | 花样图案 | 花样号码 | 花样图案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 181 |  | 191 |  | 201 |  |
| 182 |  | 192 |  | 202 |  |
| 183 |  | 193 |  | 203 |  |
| 184 |  | 194 |  | 204 |  |
| 185 |  | 195 |  | 205 |  |
| 186 |  | 196 |  | 206 |  |
| 187 |  | 197 |  | 207 |  |
| 188 |  | 198 |  | 208 |  |
| 189 |  | 199 |  | 209 |  |
| 190 |  | 200 |  | 210 |  |

# Text boxes

Pedal switch

Вентилятор

Плата ввода/вывода

Переключение педали