СОДЕРЖАНИЕ

| 1.0. Цель | 2 |
| --- | --- |
| 2.0. Сфера применения | 2 |
| 3.0. Общие нормы по промышленным отходам Levi Strauss & Co. | 2 |
| 3.1. Основные программные требования по контролю | 3 |
| 3.2. График внедрения | 3 |
| 3.3. Критерии для государственных очистных предприятий | 5 |
| 3.4. Как определить, правильно ли функционирует ГОС | 5 |
| 4.0. Правила по аналитическим методам | 6 |
| 5.0. Правила для лабораторий | 8 |
| 6.0. Правила по взятию, хранению и транспортировке проб | 9 |
| 6.1. Виды проб | 9 |
| 6.2. Оборудование для взятия проб | 10 |
| 6.3. Хранение проб | 10 |
| 6.4. Распознавание проб | 10 |
| 7.0. Сроки отчетности | 11 |
| 8.0. Общая информация | 11 |

1.0. Цель.

Этот документ является вспомогательным документом Общих норм по промышленным отходам Levi Strauss & Co. (Ref No. 6-WAT-01), предназначенным для осуществления руководства поставщиками при выполнении обязательств по сточным водам и для обеспечения качества данных, собираемых по этой программе.

- . Сфера применения.

Промышленные сточные воды

Параметры Общих норм по промышленным отходам LS&CO применяются ко всем принадлежащим поставщику и управляемым им (CIF) лицензированным центрам конечной обработки, а также ткацким фабрикам, в настоящее время задействованным в программе резки и изготовления, под юрисдикцией LSEMA.

Сточные воды

Руководство по сточным водам Общих норм по промышленным отходам LS&CO применяется ко всем принадлежащим поставщику и управляемым им (CIF) лицензированным центрам конечной обработки, ткацким фабрикам, пошивочным заводам и находящимся в собственности распределительным центрам.

3.0. Общие нормы по промышленным отходам Levi Strauss & Co.

Предприятия, упомянутые в разделе "Сфера применения" этого документа будут обеспечивать непревышение следующих норм по сточным водам там, где они применимы.

| Параметр | Норма |
| --- | --- |
| pH | 6,00 – 9,00 |
| Температура | 37°С |
| Объем твердых частиц (ОТЧ) | 30 мг/л |
| 5-дневное биологическая потребность в кислороде (БПК5) | 30 мг/л |
| Химическая потребность в кислороде (ХПК) | Проверка и наблюдение |
| Цвет | Неприятный цвет не допускается (визуальные наблюдения). Проверка и наблюдение в ADMI или аналогах. |
| Пена | Отсутствие видимых плавающих твердых частиц или устойчивой пены |
| Сточные воды | Биологическая обработка на ГОС или на своем очистном предприятии, или система отстойников |
| Ртуть (Hg) | 0,01 мг/л |
| Кадмий (Cd) | 0,01 мг/л |
| Свинец (Pb) | 0,10 мг/л |
| Мышьяк (As) | 0,01 мг/л |
| Цианид (Cn) | 0,20 мг/л |
| Медь (Cu) | 0,25 мг/л |
| Никель (Ni) | 0,20 мг/л |
| Хром (Cr) | 0,10 мг/л |
| Цинк (Zn) | 1,00 мг/л |
| Сурьма (Sb) | Только для джинсового производства: Не требуется проверок Другие производства: Проверка и наблюдение |
| Кобальт (Co) | Только для джинсового производства: Не требуется проверок Другие производства: 0,02 мг/л |

3.1. Основные программные требования по контролю.

Промышленные сточные воды

Данная схема показывает основные требования по контролю.

| Предметы проверки | Нормы LS&CO |
| --- | --- |
| Частота проверок | Температура, pH, ОТЧ, БПК, ХПК и цвет: два раза в год Металлы: один раз в год |
| Тип пробы | Смешанный образец со всего производственного цикла |
| Метод анализа | Стандартные методы, ISO (Международная организация по стандартизации), USEPA (Агентство по защите окружающей среды США) или эквивалентные методы. |
| Лаборатории | Аккредитованные лаборатории или лаборатории, соответствующие критериям, указанным в Разделе 5.0. |

Сточные воды

Все предприятия должны получить подтверждение в виде письма от ГОС о том, что биологическая очистка является частью обработки, проводимой ГОС, и что ГОС полностью функционируют. На предприятиях, не связанных с ГОС, описание процесса очистки сточных вод должен быть предоставлен региональному представителю EHS/CoC или эксперту TOE. Система будет проверена во время визита ТОЕ.

Подтверждающие документы должны быть зарегистрированы в архивах EHS/CoC в главном офисе LSEMA. Эта процедура производится один раз, и данные обновляются ежегодно.

3.2. График внедрения.

## Промышленные отходы

3.2.1. Все принадлежащие поставщику и управляемым им лицензированные центры конечной обработки, сбрасывающие отходы напрямую в открытые водоемы, должны соответствовать этим нормам, если они строже норм, требуемых местным законодательством.

3.2.2. Все ткацкие фабрики, в настоящее время задействованные в программе резки и изготовления, сбрасывающие отходы напрямую в открытые водоемы, должны соответствовать этим нормам, если они строже норм, требуемых местным законодательством.

3.2.3. Все принадлежащие поставщику и управляемым им лицензированные центры конечной обработки, сбрасывающие отходы в государственные очистные сооружения (ГОС) должны соответствовать критериям, указанным в Разделе 3.5, вступающим в силу немедленно, если они строже норм, требуемых местным законодательством.

3.2.4. Все ткацкие фабрики, в настоящее время задействованные в программе резки и изготовления, сбрасывающие отходы в государственные очистные сооружения (ГОС) должны соответствовать критериям, указанным в Разделе 3.5, если они строже норм, требуемых местным законодательством.

## Сброс сточных вод

3.2.5. Все принадлежащие поставщику и управляемым им лицензированные центры конечной обработки, а также ткацкие фабрики, должны обрабатывать свои сточные воды на ГОС или на местном очистном сооружении с использованием биологической очистки или системы отстойников – вступает в силу немедленно.

3.2.6. Для пошивочных предприятий, предложенных поставщиков одежды и ткацких фабрик, а также принадлежащих им распределительных центров должна применяться вторичная обработка на внешнем очистном сооружении (ГОС), на местном сооружении для очистки сточных вод или с помощью системы отстойников для очистки внутренних сбрасываемых сточных вод – к 1 января 2004 г.

3.2.7. Если какой-либо центр конечной обработки или ткацкая фабрика, попадающая в поле действия этой программы, не имеет очистных сооружений для обработки внутренних сточных вод, то данное предприятие должно представить план своих действий, направленных на создание соответствующих требованиям условий, в течение 90 дней с момента обнаружения.

3.2.8. Если предприятие сбрасывает сточные воды в ГОС, оно должно получить письменное подтверждение применяемых очистных процессов от официальных лиц ГОС, даже в том случае, если функционирование ГОС регистрируется в LSEMA.

3.2.9. Если предприятие сбрасывает сточные воды в ГОС, на котором ведутся строительные работы, то такие работы должны быть завершены, а ГОС должно при этом полностью функционировать к 1 января 2005 г. Если проектный план ГОС не выполнен (поставщик должен периодически наблюдать за выполнением плана), поставщик должен приложить необходимые усилия, чтобы создать местное сооружение для биологической очистки или систему отстойников, полностью готовую к работе, к 1 января 2004 г.

3.2.10. Если предприятие сбрасывает неочищенные сточные воды в окружающую среду, и создание функционирующего ГОС не планируется к 1 января 2005 г., в течение 90 дней с момента обнаружения данное предприятие должно представить план своих действий, направленных на создание соответствующих требованиям условий к 1 января 2004 г. Система отстойников или другое очистное сооружение должны быть введены в эксплуатацию не позднее 1 января 2004 г.

3.3. Критерии для государственных очистных предприятий.

Для предприятий конечной обработки и ткацких фабрик, сбрасываемых отходы в ГОС:

А. LSEMA должно иметь обоснованное подтверждение, что ГОС функционирует правильно (см. Раздел 3.4).

Б. Если ГОС функционирует правильно:

- предприятие должно предоставить копию действующего разрешения от ГОС;

- предприятие должно продемонстрировать, что оно действует в полном соответствии с этим разрешением (завышенные расходы, если таковые указаны в разрешении, являются допустимыми), используя анализ данных по отходам.

В. Если ГОС не функционирует, то предприятие должно очищать сточные воды до их сброса в соответствии с Прямыми нормами отходов.

3.4. Как определить, правильно ли функционирует ГОС.

В каждом отдельном случае поставщик должен обеспечить регионального представителя EHS/CoC или эксперта ТОЕ необходимой информацией, чтобы оказать содействие в определении правильности функционирования ГОС.

Общие нормы по промышленным отходам Levi Strauss & Co. рекомендуют три метода для оценки того, функционирует или нет государственное очистное сооружение. Под "функционированием" понимается тот случай, когда ГОС правильно производит очистку входящих сточных вод таким образом, чтобы после их сброса вред, причиняемый здоровью человека и окружающей среде, был минимальным. Рекомендуемые методы должны применяться в порядке убывания с точки зрения их предпочтения. Самый предпочтительный метод – Метод А. Если не удается получить необходимую для заключения экспертизы информацию, то должен быть применен Метод Б, и так далее.

Метод А. Получите результаты проб отходов ГОС. Получите разрешение на сброс сточных вод, выданное ГОС государственным или региональным органом власти. Результаты проб ГОС должны соответствовать Общим нормам по промышленным отходам Levi Strauss & Co. или специальному разрешению в случае, если действующие нормы строже.

### Если результаты проб отходов ГОС соответствуют Общим нормам по промышленным отходам Levi Strauss & Co. или специальному разрешению в случае, если действующие нормы строже, данное ГОС может быть признано функционирующим.

Примечание по завышенным расходам: ГОС рассчитывает перерасход на основании формул с учетом нагрузки загрязнений на единицу объема отходов. Если соглашение с ГОС допускает перерасход, то считается, что поставщик действует в соответствии с разрешением. Региональному представителю EHS/CoC или эксперту ТОЕ должен быть представлен счет из ГОС на покрытие завышенных расходов.

Метод Б. Получить письменное подтверждение от государственного или регионального органа власти о том, что данное ГОС действует в соответствии с Общими нормами по промышленным отходам Levi Strauss & Co. и разрешением данного органа власти.

### Если получено письменное подтверждение от государственного или регионального органа власти о том, что данное ГОС действует в соответствии с Общими нормами по промышленным отходам Levi Strauss & Co., с разрешением данного органа власти и с соблюдением определенных ограничений,  то данное ГОС может быть признано функционирующим.

Метод В. Собрать имеющуюся в регионе информацию, используя материалы СМИ, данные из местного органа власти и местных организаций по охране окружающей среды, а также информацию от официальных лиц местных здравоохранительных учреждений, чтобы иметь возможность сделать заключение о правильности работы ГОС путем анализа информации, поступившей от широкого круга лиц, проживающих и работающих в регионе.

Составьте соответствующие документы, подтверждающие информацию, собранную из местных источников.

Если высказано общее мнение, что ГОС работает хорошо, если не наблюдается каких-либо неприятных запахов и отходов, то данное ГОС может быть признано функционирующим.

4.0. Правила по аналитическим методам.

Показания по аналитическим методам, рекомендуемым для определения параметров, перечисленных в Общих нормах по промышленным отходам Levi Strauss & Co., отображены в таблице ниже. Методы, эквивалентные данным, также приемлемы. Указанные методы являются стандартными методами (SM) для проверки вод и сточных вод (Американской общественной организации здравоохранения (APHA)),  а также Агентства по охране окружающей среды (USEPA) США и Международной организации по стандартизации (ISO). Эквивалентными SM и приемлемыми для  проверки вод и сточных вод считаются те методы, которые основываются на тех же основных способах проверки (см. краткое изложение в Приложении 1) и, предпочтительно, производятся в соответствии с указаниями, приводящимися ниже в этом разделе.

Хотя требования по ХПК, цвету и сурьме предписывают всего лишь проверку, наблюдение и отчетность, обратите внимание на то, что взятие проб и их анализ должны проводиться при тех же условиях, что используются для определения других параметров по Общим нормам по промышленным отходам Levi Strauss & Co. Более предпочтительным является определение цвета в ADMI – визуальное же наблюдение должно быть указано, так как оно является стандартом. Все отчеты, предоставляемые в LSEMA ДОЛЖНЫ указывать используемый метод анализа.

| Параметр | SM (АРНА) | ISO | USEPA |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура | 2550 | Утвержденный метод измерения | 170,1 |
| рН | 4500Н | 10523:1994 | 150,1 |
| ОТЧ | 2540D | 11923:1997 | 160 |
| БПК5 | 5210 | 5815:1989 | 405,1 |
| ХПК | 5220В | 6060:1989(Е) | 410,4 |
| Сурьма (Sb) | 3500 | 11885 | 204.2 |
| Мышьяк (As) | 3500 | 11969:1996 | 206,2 |
| Кадмий (Cd) | 3500 | 11885 | 213,2 |
| Хром (Cr) | 3500 | ISO/DIS 9174 | 218.2 |
| Кобальт (Co) | 3500 | 11885 | 219,2 |
| Медь (Cu) | 3500 | 11885 | 220,1 |
| Цианид (Cn) | 4500CNE | 6703-1:1984 | 335.2 |
| Свинец (Pb) | 3500 | 11885 | 239,2 |
| Ртуть (Hg) | 3112 | 5666-1:1983 | 245.1 |
| Никель (Ni) | 3500 | 11885 | 249.1 |
| Цинк (Zn) | 3500 | 11885 | 289,1 |
| Цвет | 2120Е | 7887:1994 | 110,1 |

Информация по указаниям к аналитическим методам

SM: Стандартные методы для проверки вод и сточных вод Американской общественной ассоциации здравоохранения, Американской ассоциации водных работ и Федерации водной среды. 19-ое издание, 1995 г. (Заказ по тел.: +202 789 5600).

USEPA: Методы химического анализа воды и отходов (EPA-600/4-79-020), Агентства по охране окружающей среды США, EPA-600/4-79-020, 1983 г. (Заказ по тел.: +703 487 4600).

ASTM: Ежегодный справочник стандартов Американского общества тестов и материалов (ASTM), Филадельфия, штат Пенсивальния, 1985 г. (http://www.astm.org/)

ISO: Аналитические методы, издаваемые Международной организацией по стандартизации (ISO) также рекомендуются. (Тел.: +41 22 749 0111; факс: +41 22 733 3430)

5.0. Правила для лабораторий

Следующие международные лаборатории их сети были определены Levi Strauss & Co. как подходящие лаборатории, используемые USEPA, SM (APHA) или их эквивалентами для проверки сточных вод в соответствии с Нормами. Поставщики могут определить их местоположение в мире с помощью нижеприведенной таблицы.

| Организация | Адрес в Интернете |
| --- | --- |
| ACTS Testing Laboratories | E-mail: samuel.wong@acts-hk.sprint.com E-mail: charles.hartke@acts-buffalo.sprint.com |
| Intertek Testing Services | http://www.itsqs.com |
| Merchandise Testing Laboratories | http://www.mtlusa.com/locations |
| SGS | http://www.sgsgroup.com |
| TUV – Rheinland | http://www.tuv.com |

Если используются другие лаборатории, поставщик может выбрать такую лабораторию, используя Приложение 2 "Информация о лабораториях", чтобы получить информацию и решить, использовать ее или нет. При выборе профессиональных услуг они должны удовлетворять следующим требованиям: иметь персонал с соответствующей квалификацией; иметь возможность осуществлять все требуемые проверки; иметь аккредитацию или от органа власти, ассоциации, университета, или, иногда, консультирующих организаций. Филиалы международных лабораторий должны быть указаны. Справочные данные могут помочь поставщику выбрать услуги того или иного качества, предлагаемые лабораторией.

Если лаборатория не аккредитована, но соответствует следующим условиям, она может быть признана подходящей:

Общие:

- Официальные разрешения для деятельности.

- Правила по безопасности и охране здоровья для персонала, включая имеющееся защитное оборудование, находящееся в хорошем рабочем состоянии (например, личное защитное оборудование хорошего качества, вытяжные шкафы, дезинфекционные душевые, фонтанчики для промывания глаз).

- Хорошее содержание помещений лаборатории.

- Хорошо проветриваемое помещение.

- Регулярные проверки всего аварийного оборудования.

- План по уничтожению отходов, учитывающий существующие правила и опыт.

Особые:

- Хорошо квалифицированный персонал и соответствующая документация.

- Регулярная настройка всех инструментов и соответствующая документация.

- Документация об обучении персонала в случае приобретения нового оборудования.

- Способность проведения всего спектра требуемых проверок с применением необходимых указанных методов.

- Предоставить заполненную Форму "Информации о лаборатории" по выбранной лаборатории эксперту ТОЕ вместе с первым набором данных, вышедших из лаборатории. Позже повторять эту процедуру не обязательно, если только поставщик не меняет используемую лабораторию, или если лаборатория получает аккредитацию.

6.0. Правила по взятию, хранению и транспортировке проб.

Персонал, задействованный во взятии проб на предприятии, должен иметь соответствующие технические знания для выполнения этой работы. Документы, подтверждающие квалификацию и опыт персонала, должны обязательно храниться в личных делах работников.

Лаборатория, выбранная для проведения аналитических проверок, обычно руководит данным процессом в соответствии с теми анализами, которые должны быть проведены. Поставщик должен запросить такое руководство, как часть пакета предоставляемых услуг. Там, где такое руководство не осуществляется, или если поставщик имеет специально обученный для этого персонал и свою внутреннюю лабораторию, нижеприведенные правила могут быть использованы для облегчения процесса взятия показательных проб и предоставления их во внешнюю лабораторию. Во всех случаях, строго рекомендуется, чтобы пробы были проверены как можно быстрее после их взятия из потока отходов. Если, однако, пробы могут быть проверены только по прошествии нескольких часов после сбора, они должны быть должным образом сохранены для того, чтобы анализ показал результат, соответствующий действительному потоку отходов в момент взятия проб. Все пробы должны храниться при температуре 4°С в темноте, за исключением проб температуры и рН, которые должны проверяться немедленно на предприятии. В случае, если пробы должны транспортироваться в лабораторию, особые инструкции, формы и оборудование должны выдаваться лабораторией, следую приведенным ниже инструкциям.

6.1. Виды проб.

Смешанный образец сточных вод должен использоваться для химического анализа параметров, требуемых Общими нормами по промышленным отходам Levi Strauss & Co. Периодичность взятия пробы зависит от того, как работает предприятие – она может браться один раз в смену или после каждого производственного цикла. Для взятия смешанного образца может использоваться автоматическое устройство. Если таковое не используется, смешанный образец, представляющий суточный или сменный период, или производственный цикл, может быть получен путем взятия отдельных порций бутылкой емкостью более 120 мл и широким (более 35 мм) горлышком. Собирайте образцы каждый час или полчаса и смешивайте их в конце всего периода взятия образцов. Приложение 1 может быть использовано для расчета объема конечного образца и, таким образом, объема каждого отдельного образца, если соответствующие правила не предоставлены лабораторией. После сбора образцы должны храниться при температуре 4°С в темноте. Образцы должны браться всегда в одном доступном, безопасном месте, где скорость потока отходов достаточно высока для получения хорошо смешанного образца.

6.2. Оборудование для взятия проб.

Существует три момента, по которым оценивается оборудование для взятия проб: материал, из которого оно изготовлено, размер и чистота, позволяющая избежать побочного влияния на измеряемые параметры. Бутылки для взятия проб должны быть тщательно вымыты рекомендуемым для использования в лаборатории средством и промыты дистиллированной водой. Приведенная ниже таблица отображает все дальнейшие детали в зависимости от измеряемого параметра.

| Параметр | Требуемый объем | Тип контейнера | Способ хранения | Время промежуточного хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | 1000 | Пластмассовый или стеклянный | Определяется на месте | Нет |
| рН | 25 | Пластмассовый или стеклянный | Определяется на месте | 2 часа |
| Цвет | 500 | Пластмассовый или стеклянный | Охладить до 4°С | 24 часа |
| ОТЧ | 50 | Пластмассовый или стеклянный | Охладить до 4°С | 7 дней |
| БПК | 1000 | Стеклянный | Охладить почти до замерзания | 48 часов |
| ХПК | 50 | Стеклянный | Серная кислота до рН<2 Хранить при 4°С | 28 дней |
| Металлы | 100 на каждый металл | Пластмассовый | Азотная кислота до рН<2 | 6 месяцев |
| Ртуть | 500 | Пластмассовый или стеклянный | Азотная кислота рН<2 | 28 дней (стекло) 13 дней (пластмасса) |

Справки:

Стандартные методы для проверки вод и сточных вод, Американская общественная ассоциация здравоохранения, Американская ассоциация водных работ и Федерация охраны водной среды, 19-ое издание, 1995 г.

Роу, Доналд, Р. и Исам Мохаммед Абдель-Магид. Справочник по переработке и вторичному использованию сточных вод. CRC Press, Inc. (Флорида), 1995 г.

6.3. Хранение проб.

Как упоминалось ранее, лучше всего анализировать пробы как можно быстрее после их сбора. Если, однако, это не возможно, то специальное хранение проб обязательно для замедления биологических реакций и общей порчи проб. Таблица в этом разделе кратко отображает наилучшие консервирующие агенты.

6.4. Распознавание проб.

Взятые пробы должны быть зарегистрированы в специальном журнале. Место нахождения образцов должно быть точно описано для того, чтобы, если пробы берутся другими сборщиками, они могли легко найти это место. Каждый образец должен быть отмечен специальным ярлычком, который заполняется в момент взятия пробы и содержит следующую информацию: код образца, подпись сборщика, место сбора, дата и время сбора, тип пробы, температура пробы, температура окружающей среды (воздуха), добавленные консерванты или особый способ, применяемый при сборе пробы, анализ, который необходимо провести в лаборатории. Запись о наблюдениях, сделанных во время взятия пробы поможет при интерпретации каких-либо аномальных результатов.

7.0. Сроки отчетности.

Результаты тестов должны предоставляться два раза в год региональному представителю EHS/CoC или эксперту ТОЕ, которые передают их Менеджеру по делам окружающей среды в главном офисе LSEMA.

Ежегодно, к 1 октября лабораторные отчеты о проведенных тестах по всем параметрам, включенным в Общие нормы по промышленным отходам Levi Strauss & Co. собираются региональным представителем EHS/CoC или экспертом ТОЕ. Все поставщики должны соблюдать этот срок. Обратите внимание, что анализы по металлам требуют некоторого времени для получения результатов. Допускается только оригинальный отчет из лаборатории или фотокопия. В отчете должны быть указаны дата, используемый метод и комментарии лаборатории. Отчет должен быть подписан официальным лицом лаборатории.

Ежегодно, к отчетному сроку 3 апреля лабораторные отчеты о традиционных параметрах сточных вод (температура, рН, БПК, ХПК, цвет, ОТЧ) должны предоставляться по той же схеме.

К отчетному сроку 30 апреля, форма Приложения 2 должна предоставляться вместе с лабораторным отчетом. Впоследствии, предоставлять ее НЕ обязательно, если только не изменен статус лаборатории (например, новая аккредитация) или не используется другая лаборатория.

8.0. Общая информация.

ГОС рассчитывают перерасход на основании формул с учетом нагрузки загрязнений на единицу объема отходов. Если соглашение с ГОС допускает перерасход, то мы считаем такую ситуацию приемлемой. Региональному представителю EHS/CoC или эксперту ТОЕ должен быть представлен счет из ГОС на покрытие завышенных расходов.

Приложение 1

Общие нормы по промышленным отходам Levi Strauss & Co.

Примеры стандартных методов для программы тестов

Подготовлено Рабочей группой швейной промышленности "Общественная ответственность в бизнесе" – Май, 1998 г.

| Параметр | Метод анализа | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура | USEPA 170.1 | Оборудование | Ртутный термометр с четкой шкалой с делением 0,1°С |
|  | SM 2550 | Взятие проб | Требуемый объем пробы: 1000 мл. Макс. время промежуточного хранения: Немедленный анализ |
|  |  | Комментарии | Периодически проверять точность термометра по сертифицированному Национальным институтом стандартов и технологии термометру. |
|  |  | Стандартное отклонение | Нет. |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 2-59. |
| рН | USEPA 150.1 | Оборудование | Измеритель рН, стеклянный электрод, электрод сравнения (напр., каломель, хлористое серебро), магнитная мешалка, покрытая тефлоном решетка мешалки, термометр |
|  | SM 4500H | Взятие проб | Контейнеры для проб должны быть заполнены и храниться опечатанными до анализа. Требуемый объем пробы: 25 мл. Макс. время промежуточного хранения: Немедленный анализ |
|  | ISO 10523:1994 | Процедура | Откалибровать измеритель и электрод, используя буферы 4.0, 7.0 и 10. Положить достаточное кол-во образца в мензурку, чтобы накрыть чувствительные элементы электрода, оставляя достаточный зазор для решетки мешалки. Записать рН и температуру образца. Повторять на поступающих образцах до тех пор, пока показания не изменятся больше, чем на 0,1 единицы рН. |
|  |  | Стандартное отклонение | 0,1 единицы рН. |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 4-65. |
| Объем твердых частиц | USEPA 160.2 или SM 2540D | Оборудование | Стекловолоконные фильтровочные диски без органического связующего материала (напр., ультратонкие фильтры Millipore AP-40, Reeves Angel 934-AH или эквивалентные), фильтрующий аппарат с резервуаром, грубо подогнанный диск (40-60 мм), отсосная колба, сушильная печь (103-105°С), эксикатор, аналитические весы с возможностью взвешивания до 0,1 мг. |
|  | ISO 11923:1997 | Взятие проб | Непоказательные частицы, такие, как листья, рыба и ветки, должны быть исключены из образца, если их присутствие в конечном результате не является желательным. Анализ должен начаться как можно быстрее. Если нет, требуется охлаждение до 4°С до анализа. Макс. время промежуточного хранения: 7 дней. |
|  |  | Процедура | Подготовить стекловолоконный диск. Использовать достаточное количество пробы для того, чтобы получить 0,1 мг осадка. Собрать фильтровочный аппарат и начать отсос. Сильно встряхнуть образец и перелить заранее определенное его количество в фильтр. Промыть контейнер, фильтр и стенки воронки тремя порциями дистиллированной воды, позволяя полностью высохнуть между промывками. Удалить все остатки воды, используя вакуум. Осторожно извлечь фильтр из крепления. Сушить фильтр с содержимым в течение как минимум 1 часа при 103-105°С. Охладить в эксикаторе и взвесить. Повторять, пока вес не изменится. |
|  |  | Стандартное отклонение | 6,0 мг/л |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 2-56. |
| БПК5 | USEPA 405.1 | Оборудование | Чистые инкубационные бутылки (60 мл или 300 мл), темный инкубатор, регулируемый с помощью термореле при 20°С (+/- 1°С). |
|  | SM 5210 | Взятие проб | Заполнить бутылку до краев и запечатать. Если требуется временное хранение, охладить образец почти до замерзания. Требуемый объем: 1000 мл. Макс. время промежуточного хранения: 48 часов. |
|  | ISO 5815:1989 | Процедура | Выдержать образец в течение 5 дней. Измерить растворенный кислород до и после инкубации с помощью модифицированной системы извлечения, используя технику полной бутылки или зондовый метод. |
|  |  | Стандартное отклонение | 0,7 мг/л (для среднего значения 2,1 мг/л БПК); 26 мг/л (для среднего значения 175 мг/л БПК). |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 5-1. |
| ХПК | USEPA 410.4 | Оборудование | 500-миллилитровая колба-термос или 300-миллилитровая колба с круглым дном, изготовленная из жаростойкого стекла, соединенная стеклянным шлифом с 12-дюймовым аллииновым конденсором. |
|  | SM 5220B или метод HACH | Взятие проб | Собрать образец в стеклянные бутылки. Биологически активные образцы должны быть проанализированы как можно быстрее. Законсервировать образцы серной кислотой рН<2 и хранить до анализа при 4°С. Требуемый объем: 50 мл. Макс. время промежуточного хранения: 28 дней. |
|  | ISO 6060:1989E | Процедура | Поместить несколько раскаленных камней в колбу для отлива, затем налить 50 мл образца или эквивалентное количество раствора и 1 г HgSO4. Добавить 5 мл конц. H2SO4. Взбалтывать, пока сульфат ртути не растворится. Поместить колбу для отлива в ледяную ванну и медленно добавить 25 мл 0,25 N K2Cr2O7. Затем добавить 70 мл сульфатного раствора сернокислого серебра. Нагревать колбу в течение 2 часов. Дать колбе остыть и промыть конденсор 25 мл дистиллированной воды. Растворить кислотный раствор в примерно 300 мл дистиллированной воды и дать раствору остыть до комнатной температуры. Добавить 8-10 капель ферроинового индикатора и титровать избыточный дихромат 0,25 N раствором сульфата азотнокислого железа до конечного момента. |
|  |  | Комментарии | Для образцов с содержанием угля менее 50 мг/л использовать низкий уровень. Для образцов с содержанием угля более 2000 мг/л использовать уровень для минерализованных вод. |
|  |  | Стандартное отклонение | 17,76 мг/л (для среднего значения 270 мг/л ХПК); 10 мг/л (для среднего значения 208 мг/л ХПК). |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 5-8. |
| Сурьма | USEPA 204.2 | Оборудование | Атомно-абсорбционный спектрофотометр; угольная печь |
|  | SM 3500 | Взятие проб | Бутылка для образцов должна быть вымыта специальным средством и деионизированной дистиллированной водой, затем промыта раствором 1:1 азотной кислоты, дистиллированной водой, раствором 1:1 соляной кислоты и, наконец, дистиллированной водой (только в этом порядке). Требуемый объем: 200 мл. Макс. время промежуточного хранения: 6 месяцев. |
|  | ISO 11885 | Параметры | Время и температура сушки: 30 с при 125°С. Время и температура озоления: 30 с при 800°С. Время и температура распыления: 10 с при 2700°С. Продувочный газ: аргон. Длина волны: 217,6 нм. |
|  |  | Процедура | Окислить образец перегнанным раствором 1:1 HNO3 pH<2. Затем добавить достаточное количество раствора 1:1 HCL, чтобы растворить дигерированный осадок. Поместить 2,0 мкл образца в печь и распылить. |
|  |  | Стандартное отклонение | Нет. |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 3-49. |
| Мышьяк | USEPA 206.2 | Оборудование | Атомно-абсорбционный спектрофотометр. |
|  | SM 3500 | Параметры | Время и температура сушки: 30 с при 125°С. Время и температура озоления: 30 с при 1100°С. Время и температура распыления: 10 с при 2700°С. Продувочный газ: аргон. Длина волны: 193,7 нм. |
|  | ISO 11969:1996 | Взятие проб | Бутылка для образцов должна быть вымыта специальным средством и деионизированной дистиллированной водой, затем промыта раствором 1:1 азотной кислоты, дистиллированной водой, раствором 1:1 соляной кислоты и, наконец, дистиллированной водой (только в этом порядке). Требуемый объем: 200 мл. Макс. время промежуточного хранения: 6 месяцев. |
|  |  | Процедура | Поместить 100 мл хорошо перемешанного образца в 250-миллилитровую колбу Гриффина. Добавить 2 мл 30-процентной Н2О2 и достаточное количество HNO3, чтобы получить концентрацию кислоты 1%. Нагреть при 95°С до тех пор, пока объем приблизится к 50 мл (приблизительно 1 час). Охладить и поместить обратно в 50 мл деионизированной воды. Накапать 5 мл этого дигерированного раствора в 10-миллилитровую мерную колбу. Добавить 1 мл 1-процентного раствора нитрата никеля и растворить в 10 мл деионизированной воды. Поместить образец в печь. |
|  |  | Стандартное отклонение | 8,8% (для среднего значения 2 мг мышьяка на литр); 8,2% (для среднего значения 10 мг мышьяка на литр); 8,7% (для среднего значения 25 мг мышьяка на литр). |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 3-49. |
| Кадмий | USEPA 213.2 | Оборудование | Атомно-абсорбционный спектрофотометр. |
|  | SM 3500 | Параметры | Время и температура сушки: 30 с при 125°С. Время и температура озоления: 30 с при 500°С. Время и температура распыления: 10 с при 1900°С. Продувочный газ: аргон. Длина волны: 228,8 нм. |
|  | ISO 11885 | Взятие проб | Бутылка для образцов должна быть вымыта специальным средством и деионизированной дистиллированной водой, затем промыта раствором 1:1 азотной кислоты, дистиллированной водой, раствором 1:1 соляной кислоты и, наконец, дистиллированной водой (только в этом порядке). Требуемый объем: 200 мл. Макс. время промежуточного хранения: 6 месяцев. |
|  |  | Процедура | Окислить образец перегнанным раствором 1:1 HNO3 pH<2. Поместить образец в печь и распылить. |
|  |  | Стандартное отклонение | 0,10 мг/л (для среднего значения 2,5 мг кадмия на литр); 0,16 мг/л (для среднего значения 5,0 мг кадмия на литр); 0,33 мг/л (для среднего значения 10,0 мг кадмия на литр). |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 3-55. |
| Хром | USEPA 218.2 | Оборудование | Атомно-абсорбционный спектрофотометр. |
|  | SM 3500 | Параметры | Время и температура сушки: 30 с при 125°С. Время и температура озоления: 30 с при 1000°С. Время и температура распыления: 10 с при 2700°С. Продувочный газ: аргон. Длина волны: 357,9 нм. |
|  | ISO/DIS 9174 | Взятие проб | Бутылка для образцов должна быть вымыта специальным средством и деионизированной дистиллированной водой, затем промыта раствором 1:1 азотной кислоты, дистиллированной водой, раствором 1:1 соляной кислоты и, наконец, дистиллированной водой (только в этом порядке). Требуемый объем: 200 мл. Макс. время промежуточного хранения: 6 месяцев. |
|  |  | Процедура | Окислить образец перегнанным раствором 1:1 HNO3 pH<2. Поместить образец в печь и распылить. |
|  |  | Стандартное отклонение | 0,10 мг/л (для среднего значения 19 мг хрома на литр); 0,2 мг/л (для среднего значения 48 мг хрома на литр); 0,8 мг/л (для среднего значения 77 мг хрома на литр). |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 3-58. |
| Кобальт | USEPA 219.2 | Оборудование | Атомно-абсорбционный спектрофотометр. |
|  | SM 3500 | Параметры | Время и температура сушки: 30 с при 125°С. Время и температура озоления: 30 с при 900°С. Время и температура распыления: 10 с при 2700°С. Продувочный газ: аргон. Длина волны: 240,7 нм. |
|  | ISO 11885 | Взятие проб | Бутылка для образцов должна быть вымыта специальным средством и деионизированной дистиллированной водой, затем промыта раствором 1:1 азотной кислоты, дистиллированной водой, раствором 1:1 соляной кислоты и, наконец, дистиллированной водой (только в этом порядке). Требуемый объем: 200 мл. Макс. время промежуточного хранения: 6 месяцев. |
|  |  | Процедура | Окислить образец перегнанным раствором 1:1 HNO3 pH<2 до тех пор, пока он не будет содержать 0,5% HNO3. Поместить образец в печь и распылить. |
|  |  | Стандартное отклонение | Нет. |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 3-61. |
| Медь | USEPA 220.1 | Оборудование | Атомно-абсорбционный спектрофотометр. |
|  | SM 3500 | Параметры | Лампа с полым медным катодом. Продувочный газ: аргон. Топливо: ацетилен. Оксидант: воздух. Тип пламени: окислительное. Длина волны: 357,9 нм. |
|  | ISO 11885 | Взятие проб | Бутылка для образцов должна быть вымыта специальным средством и деионизированной дистиллированной водой, затем промыта раствором 1:1 азотной кислоты, дистиллированной водой, раствором 1:1 соляной кислоты и, наконец, дистиллированной водой (только в этом порядке). Требуемый объем: 200 мл. Макс. время промежуточного хранения: 6 месяцев. |
|  |  | Процедура | Окислить образец перегнанным раствором 1:1 HNO3 pH<2. Поместить образец в печь и распылить. Использовать метод прямого отсасывания для анализа. |
|  |  | Стандартное отклонение | 9,7 мг/л (для среднего значения 13,9 мг меди на литр); 22 мг/л (для среднего значения 76 мг меди на литр); 56 мг/л (для среднего значения 324 мг хрома на литр). |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 3-61. |
| Цианид | USEPA 335.2 | Оборудование | Аппарат для дистилляции отлива с литровой колбой для кипения и газопоглотителем, спектрофотометр с возможностью измерять от 578 до 620 нм с решеткой 1,0 см или большей, аппарат для дистилляции отлива для отвода сульфида, измеритель расхода с поплавком из нержавеющей стали. |
|  | SM 4500CNE | Взятие проб | Образец должен браться в чистые стеклянные или пластиковые бутылки объемом 1 л или больше. Проверить образец на наличие окисляющих агентов (напр., хлор) накрахмаленной бумагой KI, так как они выводят большую часть цианидов. Голубой цвет показывает необходимость очистки. Добавить аскорбиновую кислоту до тех пор, пока капля образца не будет производить никакого цвета на бумажном индикаторе. Затем добавить дополнительно 0,06 г аскорбиновой кислоты на каждый литр объема образца. Законсервировать образец 2 мл 10 N NaOH на литр образца в момент сбора. Если требуется хранение, охладить до 4°С. Требуемый объем: 500 мл. Макс. время промежуточного хранения: 14 дней. |
|  | ISO 6703-1:1984 | Процедура | Поместить 50 мл или меньше раствора в 100-миллилитровую мерную колбу. Если взято меньше 50 мл, растворить до 50 мл раствором 0,25 N NaOH. Добавить 15 мл раствора фосфата натрия и перемешать. Добавить 2 мл хлорамина Т и перемешать. Растворить до отметки и перемешать. Подождать 8 минут. Снять показания абсорбции на 578 нм по дистиллированной воде. |
|  |  | Стандартное отклонение | 0,005 мг/л (для среднего значения 0,06 мг цианида на литр); 0,007 мг/л (для среднего значения 0,13 мг цианида на литр); 0,031 мг/л (для среднего значения 0,28 мг цианида на литр). |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 4-24. |
| Свинец | USEPA 239.2 | Оборудование | Атомно-абсорбционный спектрофотометр; угольная печь. |
|  | SM 3500 | Параметры | Время и температура сушки: 30 с при 125°С. Время и температура озоления: 30 с при 500°С. Время и температура распыления: 10 с при 2700°С. Продувочный газ: аргон. Длина волны: 283,3 нм. |
|  | ISO 11885 | Взятие проб | Бутылка для образцов должна быть вымыта специальным средством и деионизированной дистиллированной водой, затем промыта раствором 1:1 азотной кислоты, дистиллированной водой, раствором 1:1 соляной кислоты и, наконец, дистиллированной водой (только в этом порядке). Требуемый объем: 200 мл. Макс. время промежуточного хранения: 6 месяцев. |
|  |  | Процедура | Окислить образец перегнанным раствором 1:1 HNO3 pH<2 до тех пор, пока он не будет содержать 0,5% HNO3. Добавить 10 мл раствора нитрата лантана на каждые 100 мл приготовленного раствора образца. Поместить образец в печь и распылить. |
|  |  | Стандартное отклонение | 1,3 мг/л (для среднего значения 25 мг свинца на литр); 1,6 мг/л (для среднего значения 50 мг свинца на литр); 3,7 мг/л (для среднего значения 100 мг свинца на литр). |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 3-66. |
| Ртуть | USEPA 245.1 | Оборудование | Атомно-абсорбционный спектрофотометр. |
|  | SM 3112 |  | Лампа с полым ртутным катодом, регистрирующее устройство, стандартные решетки спектрофотометра длиной 10 см с кварцевыми окнами, перистальтический насос с пропускной способностью 1 л в минуту, измеритель расхода, стеклянный припой с грубой пористой структурой, тигоновые трубы и осушительный патрон диаметром 6"х3/4", содержащий 20 г перхлоратного магния. |
|  | ISO 5666-1:1983 | Параметры | Длина волны: 253,7 нм. Требуемый объем: 100 мл. Макс. время промежуточного хранения: 28 дней. |
|  |  | Взятие проб | Образец должен быть профильтрован через стеклянный аппарат, а затем окислен азотной кислотой до pH<2. |
|  |  | Процедура | Поместить 100 мл образца или кратного 100 мл раствора, содержащего не более 1 мл ртути на 300-миллилитровую бутылку БПК. Добавить 5 мл серной кислоты и перемешать. Добавить 2,5 мл конц. раствора азотной кислоты и перемешать. Добавить 15 мл раствора перманганата калия и встряхнуть. Затем дополнительно добавить раствор перманганата калия до тех пор, пока пурпурный цвет не будет сохраняться в течение как минимум 15 минут. Добавить 8 мл персульфата калия и греть в течение 2 часов на водяной бане при 95°С. Охладить и добавить 6 мл сульфата хлористого гидроксиламина натрия. Подождать 30 секунд. Затем добавить 5 мл сульфата, содержащего двухвалентное олово, и немедленно поместить бутылку в аэрационный аппарат. По мере улетучивания и абсорбции ртути поглощаемость увеличится до максимума в течение нескольких секунд. Как только регистрирующее устройство вернется к начальным показаниям, извлечь стопор, держащий припой, и заменить колбу другой колбой с водой. |
|  |  | Стандартное отклонение | 0,276 мг/л (для среднего значения 0,349 мг ртути на литр); 1,49 мг/л (для среднего значения 3,4 мг ртути на литр); 3,57 мг/л (для среднего значения 9,6 мг ртути на литр). |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 3-18. |
| Никель | USEPA 249.1 | Оборудование | Атомно-абсорбционный спектрофотометр; лампа с полым никелевым катодом. |
|  | SM 3500 | Параметры | Продувочный газ: аргон – для угольной печи. Топливо: ацетилен. Оксидант: воздух. Тип пламени: окислительное – для пламени АА. Длина волны: 232,0 нм. |
|  | ISO 11885 | Взятие проб | Бутылка для образцов должна быть вымыта специальным средством и деионизированной дистиллированной водой, затем промыта раствором 1:1 азотной кислоты, дистиллированной водой, раствором 1:1 соляной кислоты и, наконец, дистиллированной водой (только в этом порядке). Требуемый объем: 200 мл. Макс. время промежуточного хранения: 6 месяцев. |
|  |  | Процедура | Окислить образец перегнанным раствором 1:1 HNO3 pH<2. Поместить образец в печь и распылить. Использовать метод прямого отсасывания для анализа. |
|  |  | Стандартное отклонение | 0,011 мг/л (для среднего значения 0,20 мг никеля на литр); 0,02 мг/л (для среднего значения 1,0 мг никеля на литр); 0,04 мг/л (для среднего значения 5,0 мг никеля на литр). |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 3-78. |
| Цинк | USEPA 289.1 | Оборудование | Атомно-абсорбционный спектрофотометр. |
|  | SM 3500 | Параметры | Лампа с полым цинковым катодом. Топливо: ацетилен. Оксидант: воздух. Тип пламени: окислительное. Длина волны: 213,9 нм. |
|  | ISO 11885 | Взятие проб | Бутылка для образцов должна быть вымыта специальным средством и деионизированной дистиллированной водой, затем промыта раствором 1:1 азотной кислоты, дистиллированной водой, раствором 1:1 соляной кислоты и, наконец, дистиллированной водой (только в этом порядке). Требуемый объем: 200 мл. Макс. время промежуточного хранения: 6 мес. |
|  |  | Процедура | Профильтровать образец через мембрану с отверстиями 0,45 мм. Окислить фильтрат перегнанным раствором 1:1 HNO3 pH<2. Поместить образец в печь и распылить. Использовать метод прямого отсасывания для анализа. |
|  |  | Стандартное отклонение | 18 мг/л (для среднего значения 17 мг цинка на литр); 28 мг/л (для среднего значения 75 мг цинка на литр); 114 мг/л (для среднего значения 308 мг цинка на литр). |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 3-100. |
| Цвет | USEPA 110.1 | Оборудование | Спектрофотометр или фильтровый фотометр с трехцветными фильтрами. |
|  | SM 2120E |  | фильтр | длина волны при макс. прозрачности |
|  |  |  | 1 | 590 нм |
|  |  |  | 2 | 540 нм |
|  |  |  | 3 | 428 нм |
|  | ISO 7887:1994 | Взятие проб | Профильтровать мутный образец мембраной с отверстиями 0,45 мм или стекловолоконными фильтрами. Хранить образец при 4°С, если анализ не может быть проведен немедленно. Требуемый объем: 50 мл. Макс. время промежуточного хранения: 48 часов. |
|  |  | Процедура | Подготовить два образца по 100 мл – один с оригинальным рН, другой с рН, измененной до 7,6 с помощью серной кислоты или гидроксида натрия. Профильтровать образцы до исчезновения мутности. Используйте дистиллированную воду для достижения 100-процентной прозрачности. Затем определить прозрачность образцов с помощью каждого из трехцветных фильтров. |
|  |  | Стандартное отклонение | Нет. |
|  |  | Справки | ЕРА-600/4-79-020, 1983; SM, 1992, стр. 2-7. |
| Справки: | USEPA | "Методы химического анализа вод и сточных вод", USEPA, ЕРА-600/4-79-020, 1983. (Может быть получено в Национальной информационно-технической службе. Тел.: +703 487 4600) |
|  | SM | Стандартные методы для проверки вод и сточных вод, Американская общественная ассоциация здравоохранения, 18-ое издание, 1992. (Может быть получено в Американской общественной ассоциации здравоохранения. Тел.: +202 789 5600) |

Приложение 2

Общие нормы по промышленным отходам Levi Strauss & Co.

Форма запроса информации о лаборатории

(Заполняется поставщиком)

Отчетный период_________________

| Имя поставщика |  |
| --- | --- |
| Адрес поставщика |  |
| Название лаборатории |  |
| Адрес |  |
| Контактное лицо Должность (предпочтительно, Директор или Менеджер) |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |
| Аккредитация лаборатории |  |
| Входит ли лаборатория в какие-либо международные организации? Указать, в какие. |  |
| Может ли эта лаборатория проводить все тесты с использованием всех методов, требуемых LS&CO? |  |

Комментарии поставщика к визиту в лабораторию, если такой способ применяется для выбора лаборатории.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основания для выбора услуг лаборатории

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________