Утвержден

Система автоматизации управления дорожным движением

Руководство пользователя

Листов 20

2012

АННОТАЦИЯ

Данное руководство является руководством пользователя системы автоматизации управления дорожным движением. В документе приводится общее описание назначения системы, сведения о выполняемых функциях и условиях выполнения программы.

Содержание

1. Назначение программы	4

1.1. Область применения	4

1.2. Обзор данного документа	4

2. Условия выполнения программы	5

2.1. Уровень подготовки пользователей	5

2.2. Необходимые ресурсы	5

2.2.1. Аппаратное обеспечение	5

2.2.2. Программное обеспечение	5

3. Выполнение программы	6

3.1. Вход в систему	6

3.2. Описание элементов графического интерфейса	6

3.2.1. Главное окно	6

3.2.2. Ползунок масштабирования	6

3.2.3. Дата / Время	7

3.3. Управление реверсивным светофором	7

3.3.1. Начало работы с объектом	7

3.3.2. Главное окно объекта	7

3.3.3. Настройка реверсивного светофора	8

3.4. Управление динамическим информационным табло	8

3.4.1. Начало работы с объектом	8

3.4.2. Главное окно объекта	8

3.4.3. Настройка информационного табло	10

3.5. Управление динамическим информационным табло с ограничением скорости	10

3.5.1. Начало работы с объектом	10

3.5.2. Главное окно объекта	10

3.5.3. Настройка информационного табло с ограничением по скорости	12

3.6. Управление информационным табло «Знаки направления»	12

3.6.1. Начало работы с объектом	12

3.6.2. Главное окно объекта	12

3.6.3. Настройка информационного табло «Знаки направления»	13

3.7. Управление информационным табло «Пожар»	14

3.7.1. Начало работы с объектом	14

3.7.2. Главное окно объекта	14

3.7.3. Настройка информационного табло «Пожар»	14

3.8. Управление детектором транспорта	14

3.8.1. Начало работы с объектом	14

3.8.2. Главное окно объекта	15

3.8.3. Просмотр показаний детектора транспорта	15

3.9. Управление стационарной видеокамерой	15

3.9.1. Начало работы с объектом	15

3.9.2. Главное окно объекта	15

3.9.3. Настройка стационарной видеокамеры	16

3.10. Управление поворотной видеокамерой	17

3.10.1. Начало работы с объектом	17

3.10.2. Главное окно объекта	17

3.10.3. Настройка поворотной видеокамеры	18

3.11. Завершение работы с системой	18

4. Перечень сокращений	19

Назначение программы

Область применения

Система автоматизированного управления дорожным движением (АСУДД) предназначена для реализации:

автоматического управления движением транспорта на Новорижской развязке;

оперативного диспетчерского управления движением транспорта при возникновении дорожных инцидентов;

автоматического мониторинга транспортных потоков, сбора, накопления и обработки статистической информации о параметрах транспортных потоков, функционировании технических средств системы, работы диспетчерского и технического персонала;

видеонаблюдения за транспортной ситуацией и видеозаписи;

информирования участников движения о транспортной ситуации в зоне Новорижской развязки;

В рамках проекта осуществляется дооснащение диспетчерского пункта системы и создание программного обеспечения, с разработкой соответствующей проектно-сметной документации.

Обзор данного документа

Руководство пользователя состоит из следующих разделов:

раздел «Назначение программы» содержит общие сведения о программном продукте и данном руководстве;

раздел «Условия выполнения программы» описывает условия применения программы, требования к аппаратуре, сторонним программным средствам и пользователям программы;

в разделе «Выполнение программы» приведено подробное описание функций программы, доступных пользователю через графический интерфейс;

раздел «Перечень сокращений» содержит сокращения, встречающиеся в данном руководстве.

Иллюстрации, содержащиеся в данном руководстве, отображают примерное содержание полей и могут не совпадать с содержанием окон во время работы.

Условия выполнения программы

Уровень подготовки пользователей

Для успешной работы с системой пользователь должен обладать практическими навыками в работе с операционной системой семейства Microsoft Windows и пакетом офисных программ Microsoft Office.

Необходимые ресурсы

Аппаратное обеспечение

Минимальные требования к рабочей станции:

тип корпуса: Моноблок;

процессоры: двухъядерные AMD Athlon IIХ2 с частотой до 1.60 ГГц;

память: до 3 Гб DDR3 SDRAM 1333 МГц;

жесткие диски: SATA 320Гб;

сетевой контроллер: интегрированный гигабитный сетевой контроллер Gigabit Ethernet;

видеокарта: ATI Radeon HD 4270, 256 Мб;

диагональ 21,5";

разрешение 1600 x 900;

стандартные порты вывода/ввода: 6 USB 2.0,1 Ethernet RJ-45.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) АСУДД «Новая Рига» подразделяется на

общее программное обеспечение;

специальное прикладное программное обеспечение (СПО).

Общее программное обеспечение состоит из Windows ХР на рабочих станциях диспетчеров движения.

Специальное программное обеспечение (СПО) представляет собой комплекс программных модулей, реализующих совокупность оперативных и технологических алгоритмов системы и обеспечивающих функционирование технических средств системы.

СПО делится на серверную и клиентскую компоненты.

В состав СПО входят следующие программные модули:

ПО подсистемы автоматического регулирования движения и мониторинга транспортных потоков, работающее на соответствующем сервере приложений;

ПО зонального мастер-контроллера, работающее на сервере;

ПО коммуникационного сервера подсистемы информирования участников движения;

ПО рабочего места диспетчера движения.

Выполнение программы

Вход в систему

После включения питания на компьютере производится автоматическая загрузка операционной системы Microsoft Windows, а также коммуникационного программного обеспечения, обеспечивающего обмен между компьютерами, входящими в состав системы.

Запуск клиентской части специального ПО осуществляется автоматически при загрузке ПК, а также может быть выполнен двойным щелчком мыши по ярлыку «СТАРТ», находящемуся на рабочем столе экрана монитора. Далее экран монитора перейдет в состояние, соответствующее штатному режиму работы системы

При успешном запуске отображается главное окно системы, представленное на рисунке ниже.

Главное окно системы.

В главном окне отображается карта-схема участка развязки.

Кнопка «Выход»  предназначена для закрытия главного окна системы.

Описание элементов графического интерфейса

Главное окно

Главное окно подсистемы представляет собой карту-схему участка транспортной сети с размещенными на ней пиктограммами, предназначенными для управления и отображения состояния периферийного оборудования.

Ползунок масштабирования

В правом верхнем углу главного окна подсистемы располагается ползунок, позволяющий настроить масштаб на карту-схему участка транспортной сети.

Ползунок масштабирования.

Дата / Время

В левом верхнем углу главного окна подсистемы располагается окно, отображающее текущие дату и время (см. рисунок Рисунок 1 -).

Текущие дата и время.

Управление реверсивным светофором

Начало работы с объектом

После входа в систему при выборе пиктограммы на карте-схеме в правой части главного окна системы открывается окно с режимом работы реверсивного светофора.

Главное окно объекта

Главное окно объекта изображено на рисунке ниже.

Главное окно реверсивного светофора.

Главное окно реверсивного светофора содержит элементы управления, необходимые для осуществления настройки показаний реверсивного светофора:

область отображения – область отображающая текущие показания информационного табло;

опция «Включить зеленый» – при включении опции на светофоре загорается зеленая стрелка, разрешающая движение;

опция «Включить красный» – при включении опции загорается красный запрещающий знак, движение запрещается;

опция «Выкл» – при включении опции сигнал светофора не загорается;

кнопка «OK» – устанавливает выбранные показания на информационное табло и закрывает текущее окно.

Настройка реверсивного светофора

Для осуществления настройки реверсивного светофора необходимо выполнить следующие шаги. В главном окне системы выбрать соответствующую пиктограмму светофора. В окне загрузившегося объекта выбрать необходимые сигналы для отображения. Сигналы светофора изменяются при нажатии кнопки «OK».

Управление динамическим информационным табло

Начало работы с объектом

После входа в систему при выборе пиктограммы на карте-схеме в правой части главного окна системы запускается окно с режимом работы динамического информационного табло.

Главное окно объекта

Главное окно объекта изображено на рисунке ниже.

Главное окно динамического информационного табло.

Главное окно объекта содержит элементы управления, необходимые для осуществления настройки показаний динамического информационного табло:

поля ввода «Страница 1» – поля для ввода текста на первой странице информационного табло;

поля ввода «Страница 2» – поля для ввода текста на второй сменяющей странице информационного табло;

кнопка «Очистить все» – кнопка предназначена для сброса введенных значений страниц;

ползунок «Период (сек)» – ползунок настройки  продолжительности периода отображения каждой страницы на информационном табло;

набор опций «Яркость» – набор опций предназначен для настройки яркости информационного табло (Автоматическая/ Максимальная/ Средняя/ Ночная);

При нажатии кнопки «Применить» сохраняются настройки и выводятся на табло.

Кнопка «Закрыть» закрывает текущее окно.

Настройка информационного табло

Для осуществления настройки динамического информационного табло необходимо выполнить следующее. В главном окне системы выбрать соответствующую пиктограмму табло. В окне загрузившегося объекта ввести информацию для отображения, настроить периодичность смены страниц, установить яркость отображения, нажать кнопку «Применить», затем нажать кнопку «Закрыть».

Управление динамическим информационным табло с ограничением скорости

Начало работы с объектом

После входа в систему при выборе пиктограммы  на карте-схеме в правой части главного окна системы запускается окно с режимом работы динамического информационного табло с ограничением скорости.

Главное окно объекта

Главное окно объекта изображено на рисунке ниже.

Главное окно динамического информационного табло с ограничением скорости.

Главное окно объекта содержит элементы управления, необходимые для осуществления настройки показаний динамического информационного табло с ограничением скорости:

поля ввода «Страница 1» – поля для ввода текста на первой странице информационного табло;

поля ввода «Страница 2» – поля для ввода текста на второй сменяющей странице информационного табло;

кнопка «Очистить все» – кнопка предназначена для сброса введенных значений страниц;

ползунок «Период (сек)» – ползунок настройки  продолжительности периода отображения каждой страницы на информационном табло;

опция «Для всех» – опция предназначена для настройки одного значения для всех показаний, ограничивающих скорость знаков;

поле выбора значения скорости – поле для выбора ограничения скорости на всех полосах дорожного движения;

область отображения – предназначена для визуализации выбранного значения по ограничению скорости на выбранной полосе;

набор опций «Яркость» – набор опций предназначен для настройки яркости информационного табло (Автоматическая/ Максимальная/ Средняя/ Ночная).

При нажатии кнопки «Выключить все» погасают все ограничивающие знаки.

При нажатии кнопки «Применить» сохраняются настройки и выводятся на табло.

Кнопка «Закрыть» закрывает текущее окно.

Настройка информационного табло с ограничением по скорости

Для осуществления настройки динамического информационного табло с ограничением по скорости необходимо выполнить следующее. В главном окне системы выбрать соответствующую пиктограмму табло. В окне загрузившегося объекта ввести информацию для отображения, настроить периодичность смены страниц, установить яркость отображения, ограничения по скорости на всех полосах при необходимости, нажать кнопку «Применить», затем нажать кнопку «Закрыть».

Управление информационным табло «Знаки направления»

Начало работы с объектом

После входа в систему при выборе пиктограммы на карте-схеме в правой части главного окна системы запускается окно режимом работы информационного табло «Знаки направления».

Главное окно объекта

Главное окно объекта изображено на рисунке ниже.

Главное окно информационного табло «Знаки направления».

Главное окно объекта содержит элементы управления, необходимые для осуществления настройки показаний информационного табло:

опция «Выкл» – при выборе опции информационное табло остается выключенным;

опция «Движение прямо» – при выборе опции на информационном табло отображается знак, разрешающий движение прямо;

опция «Движение направо» – при выборе опции на информационном табло отображается знак, разрешающий движение направо;

опция «Движение прямо и направо» – при выборе опции на информационном табло отображается знак, разрешающий движение прямо и направо;

поле ввода «Яркость» – поле ввода значения уровня яркости отображения знака на табло;

опция «Автоматически» – опция автоматической настройки яркости табло;

кнопка «Больше» – при нажатии на кнопку значение яркости увеличивается;

кнопка «Меньше» – при нажатии на кнопку значение яркости уменьшается.

При нажатии кнопки «OK» сохраняются настройки, выводятся на табло сигналы, окно объекта закрывается.

Настройка информационного табло «Знаки направления»

Для осуществления настройки динамического информационного табло необходимо выполнить следующее. В главном окне системы выбрать соответствующую пиктограмму табло. В окне загрузившегося объекта ввести информацию для отображения, настроить периодичность смены страниц, установить яркость отображения, нажать кнопку «Применить», затем нажать кнопку «Закрыть».

Управление информационным табло «Пожар»

Начало работы с объектом

После входа в систему при выборе пиктограммы на карте-схеме в правой части главного окна системы запускается окно режима работа информационного табло «Пожар».

Главное окно объекта

Главное окно объекта изображено на рисунке ниже.

Главное окно информационного табло «Пожар».

Главное окно объекта содержит элементы управления, необходимые для осуществления настройки показаний информационного табло:

кнопка «ВКЛ» – при нажатии на кнопку табло загорается;

кнопка «ВЫКЛ» – при нажатии на кнопку табло выключается;

поле ввода «Значение» – поле ввода значения уровня яркости отображения знака на табло;

опция «Автоматически» – опция автоматической настройки яркости табло;

кнопка «Больше» – при нажатии на кнопку значение яркости увеличивается;

кнопка «Меньше» – при нажатии на кнопку значение яркости уменьшается.

При нажатии кнопки «OK» сохраняются настройки, выводятся на табло сигналы, окно объекта закрывается.

Настройка информационного табло «Пожар»

Для осуществления настройки динамического информационного табло «Пожар» необходимо выполнить следующее. В главном окне системы выбрать соответствующую пиктограмму табло. В окне загрузившегося объекта ввести информацию для отображения, настроить периодичность смены страниц, установить яркость отображения, нажать кнопку «Применить», затем нажать кнопку «Закрыть».

Управление детектором транспорта

Начало работы с объектом

После входа в систему при выборе пиктограммы на карте-схеме в правой части главного окна системы запускается окно с режимом работы детектора транспорта.

Главное окно объекта

Главное окно объекта изображено на рисунке ниже.

Главное окно детектора транспорта.

Главное окно объекта содержит поля вывода показаний, снятых детектором:

Общее количество ТС, прошедших зону контроля.

Занятность зоны контроля, как отношение времени в течении которого зона контроля была занята ТС, ко времени статистического учета (%).

Средняя скорость транспортного потока, прошедшего по зоне контроля (км/ч).

При нажатии кнопки «OK» окно объекта закрывается.

Просмотр показаний детектора транспорта

Для осуществления просмотра показаний детектора транспорта необходимо выполнить следующее. В главном окне системы выбрать соответствующую пиктограмму детектора. Снять необходимые показания, нажать кнопку «OK».

Управление стационарной видеокамерой

Начало работы с объектом

После входа в систему при выборе пиктограммы  на карте-схеме в правой части главного окна системы запускается окно с режимом работы стационарной видеокамеры.

Главное окно объекта

Главное окно объекта изображено на рисунке ниже.

Главное окно стационарной видеокамеры.

Главное окно объекта содержит элементы управления, необходимые для осуществления управления камерой:

окно отображения видео;

кнопка «Омывание с водой» – при нажатии на кнопку защитное стекло корпуса камеры омывается с водой.

При нажатии кнопки «OK» окно объекта закрывается.

Настройка стационарной видеокамеры

Для осуществления настройки стационарной видеокамеры необходимо выполнить следующее. В главном окне системы выбрать соответствующую пиктограмму камеры. В окне загрузившегося объекта при необходимости нажать кнопку «Омывание с водой». Нажать кнопку «OK».

Управление поворотной видеокамерой

Начало работы с объектом

После входа в систему при выборе пиктограммы на карте-схеме в правой части главного окна системы запускается окно с режимом работы поворотной видеокамеры.

Главное окно объекта

Главное окно объекта изображено на рисунке ниже.

Главное окно поворотной видеокамеры.

Главное окно объекта содержит элементы управления, необходимые для осуществления управления камерой:

кнопки «Поворот» – набор кнопок, предназначенных для управления камерой в направлении «Вверх-вниз», «Вправо-влево»;

кнопки «Поворот» – набор кнопок, предназначенных для управления камерой в направлении «Вверх-вниз», «Вправо-влево»;

кнопки «Зум» – набор кнопок, предназначенных для управления зумом камеры;

кнопки «Фокус» – набор кнопок, предназначенных для настройки фокуса камеры;

кнопка «Установить на паркинг» – кнопка, предназначена для установки на паркинг;

кнопка «Омывание» – при нажатии на кнопку защитное стекло корпуса камеры омывается с водой.

При нажатии кнопки «OK» окно объекта закрывается.

Настройка поворотной видеокамеры

Для осуществления настройки поворотной видеокамеры необходимо выполнить следующее. В главном окне системы выбрать соответствующую пиктограмму камеры. В окне загрузившегося объекта при необходимости настроить с помощью кнопок изображение, нажать кнопку «Омывание». Нажать кнопку «OK».

Завершение работы с системой

Для завершения работы с системой следует закрыть окно нажатием значка  в правом верхнем углу.

Перечень сокращений

| АСУДД | Автоматизированная система управления дорожным движением |
| --- | --- |
| ИС | Информационная система |
| ПО | программное обеспечение |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| ТС | Транспортное средство |

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. и дата | Подп. | Дата |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |