Полуавтоматическая установка для монтажа кристаллов T-3202.

Установка T-3202 представляет новое поколение оборудования для электронной сборки, управляемого через Windows, характеризующегося максимально возможной функциональной гибкостью. Она экономична и решает множество прикладных задач. Как и все продукты Tresky, она использует технологию с прецизионной вертикальностью, гарантирующую параллельность чипа относительно подложки при любой высоте выводов.

T-3202 оснащена фирменной системой извлечения кристаллов для захвата с пластины.

- Технология с Прецизионной Вертикальностью (True Vertical Technology™)

- Программируемость по 4-м осям

- Уникальный захват с пластины

- Многофункциональность

- Программное обеспечение

Универсальная система T-3202, спроектирована как для нужд разработки, так и для нужд мелкосерийного и среднесерийского производства.

Гибкое ПО на основе Windows обеспечивает программирование с режимом обучения оператора, быстрый переход от процесса к процессу и воспроизводимое качество продукции. Модульная структура с множеством опций позволяет создать оптимальную конфигурацию под нужды пользователя.

Применимость:

Посадка кристаллов, Сортировка кристаллов, Разварка по методу перевёрнутого кристалла, Формирование трёхмерных многокристальных модулей / Расположение кристаллов в стеки, Микромашины, MOEMS, VCSEL, Фотоника, Ультразвуковая сварка, Ультразвуковая сварка с подогревом, Радиочастотная идентификация, Сборка датчиков, Сборка склеиванием, Пайка эвтектическим сплавом (AuAu, AuSn, и др.),  и так далее.

Свойства и опции:

- Интерфейс для всех необходимых параметров XYZ (оси движения) и T (поворотная ось), Профиль температур, Демонстрация изображений с верхней и нижней камер наблюдения, Проверка при сборке по методу перевёрнутого кристалла.

- Технология с прецизионной вертикальностью, Движение по Z-оси на  95 мм с моторизованным вращением на 360°; Раздаточное устройство (диспенсер), Отпечатывание, Ультразвуковой инструмент, Скрайбирование, Нагрев инструментов, Шпиндель, и др.

- Поддержка моторизованного позиционирования столика по XY-осям

- Захват кристаллов с пластины с помощью запатентованной системы ф. Tresky, предназначенной, в основном, для всех видов кремния арсенида галлия и фосфида индия, толщиной 30 мкм и выше.

Технические данные:

| Движение по X и Y (стадия позиционирования): | 220мм x 220мм (автоматически) |
| --- | --- |
| Движение по X и Y (стадия пластин): | 220мм x 220мм (вручную) |
| Движение по оси Z: | 95мм (автоматически) |
| Вращение шпинделя: | 360° (вручную / автоматически как опция) |
| Усилие разварки (стандартный диапазон): | 40г – 400г (доступны и другие диапазоны) |
| Усилие разварки (повторяемость): | ±1г |
| Разрешающая способность измерений по оси Z: | ±0.001мм |
| Макс. размер схемной платы/ Размер подложки: | 400мм x 280мм |
| Точность позиционирования: | 5мкм |
| Подключение: | Сжатый воздух: 5 - 6 бар / Вакуум: 0,6 бар |
| Размеры: | 900мм x 800мм x 700мм |
| Вес: | 11кг |
| Напряжение: | 110В / 220В |

Перевод инженера-технолога Тишина А.В.