1.Общие положения.

Предлагаемый проект административного здания разработан на основании:

- Постановление Мэра г. Ростова-на-дону №1741 от 21.06.2001.

- Архитектурно-планировочного задания от 29.01.2002. № 292-А/01.

- Задания на проектирование от 16.06.2002.

Участок под застройку расположен в западной стороне квартала,ограничен-

ного улицами: пр.Кировский, Суворова, Пушкинская, Журавлева.

2. Генеральный план.

Участок строительства расположен по проспекту Кировскому, 40 между

существующими зданиями постройки конца ХIХ века, являющимися памят-

никами архитектуры областного значения.

Площадь отведенного участка под строительство -  0,0975га.

Площадь под благоустройство - 0,1203га.

Расположение здания на участке выполнено в соответствии с санитарными и

пожарными разрывами.

Отвод места под стоянки автотранспорта предусмотрен по улице Суворова

и по проспекту Кировскому.  Общее количество мест - 50.

Строительство обьекта предусмотрено в одну очередь.

3. Архитектурно- строительные решения.

Представленное данным проектом  решение, обусловлено зада-

нием Заказчика по получению максимального выхода общей площади в пре-

делах соблюдения строительных норм и правил.

Здание расположено по линии застройки Кировского проспекта с развитием

в глубину квартала.

На уровне пешеходов - главный фасад обращен на пр.Кировский..

В градостроительной ситуации, уступчатое решение планов и фасадов,цент-

ральное расположение обьемов технического этажа и машинного помещения

лифтов, создают полноценную композицию при рассмотрении комплекса со

стороны улицы Большая Садовая.

Пропорциями,основанными на принципах “Золотого сечения” и членениями

фасадов, здание увязано с окружающей исторической застройкой не мимик-

рируя под современные псевдоисторические сили,симулирующие учет требо-

ваний к работе в исторической среде города.

Технико-экономические показатели.

№         Наименование                                               количество   примечания

1         Общая площадь здания                                 6414,0 м.кв.

2         Полезная площадь здания                             6002,0 м.кв

3          Площадь застройки                                        722 м.кв.

4        Строительный обьем                                      26786 м.куб.

БИЗНЕС ЦЕНТР «КРИСТАЛЛ»

Современное офисное 9-ти этажное здание: расположено в историческом центре Ростова-на-Дону, в непосредственной близости от Бизнес отеля «Интурист»,

Музыкального театра, улицы Большая Садовая.

Адрес: пр. Кировский, 40

Общая площадь: 6414 кв.м

Парковка: 50 автомобилей по ул. Суворова и пр. Кировский

Окончание строительства - 4 квартал 2005 года.

Наружная отделка: парадный вход  лестница шириной 6 метров представительского класса, полностью остекленный тамбур, холл с охраной на первом этаже

с представительским уровнем отделки.

Фасад:

- нулевой, первый, второй этаж  витражное цветное матовое остекление с низким коэффициентом теплопроводности + полированный керамический гранит на пилонах;

- третий  девятый этаж - вентилируемый фасад системы типы Красспан, металлопластиковый цветное матовое остекление с низким коэффициентом теплопроводности.

Три лифта «OTIS» отделки класса люкс. Просторные лифтовые холлы.

Свободная планировка этажей  колонного типа. Высота потолка 3,4 м.

Центральное кондиционирование и вентиляция. Отдельная регулировка двух секций на каждом этаже.

Опто-волоконный кабель: городская и междугородная цифровая телефония,  высокоскоростной интернет.

Спутниковый прием телевидения.

Местная АТС.

Система Противопожарной сигнализации

Центральный пост охраны и доступа в здание.

Строительная готовность внутренних помещений:

- отделка входного узла и холла первого этажа класса люкс;

-	 отделка лифтовых холлов и санузлов;

-	 отделка остальных помещений  стройвариант

-	 система вентиляции (производительность 3,5 м3/час на кв.м);

-	 система кондиционирования (хладопроизводительность 444  кВт/час);

-	 устройство отопления с применением алюминиевых отопительных приборов и металлопластиковых труб;

-	 остекление  металлопластиковые окна;

-	 отделка двух внутренних лестниц;

Предварительное Размещение:

Цокольный этаж  ресторан/кафе

1,2-й этаж  банк

3,4-й этаж  Торгово-Промышленная палата Ростовской области

5,6,7,8 ,9-й этаж  Офисы различных компаний