Sunny Instruments

Металлографический микроскоп модели

CX40M

СХ40М

В стремлении быть лучше

Обновленная модель металлографических микроскопов СХ40М сочетает в себе преимущества лучших моделей «XYM» и «МХ4R», а также инновационные решения новейшей модели микроскопов «RX50M». Превосходные возможности в плане формирования изображений, в сочетании с эргономичной конструкцией и оптимальными затратами обеспечивают наилучшее решение для задач металлографического анализа и промышленного контроля.

1. Угол наклона окулярных трубок составляет 30°, что  позволяет пользователю выбрать удобное положение для выполнения работы, исключив ощущения перенапряжения и излишней усталости. Микроскоп допускает регулировку межзрачкового расстояния по шкале на окулярной насадке.

2. Осветитель отраженного света с полевой / апертурной диафрагмой и устройством косого освещения, пазы для светофильтров,  поляризационный фильтр, подсветка по схеме  Келлера.

2.1. По сравнению с другими светодиодными лампами светодиодная лампа (LED) мощностью 5Вт обеспечивает теплое белое освещение (3000-3300К), снижающее усталость глаз при длительном наблюдении за образцами (в экстремальных условиях).

2.2. Механизмы (ручки) для центрирования полевой и апертурной диафрагм уменьшают рассеивание света за счет расширения или сужения зоны освещения.

2.3. Простая поляризация достигается путем использования соответствующего поляризатора. Наилучшие изображения получаются с помощью разных фильтров.

3. Максимальная высота тестируемого образца составляет 28 мм при работе в проходящем и отраженном свете, максимальная высота тестируемого образца в отраженном свете – 78 мм, при этом предметный столик можно опустить на 50 мм, повернув винт держателя.

4. Ключ для откручивания болта с шестигранной головкой М4 расположен в штативе (корпусе) микроскопа, это увеличивает свободное пространство и производительность работы специалиста.

5. Ограничитель вертикального перемещения исключает возможность поломки в результате контакта образца и объектива.

6. Благодаря высококачественному конденсору, который также применяется в новой модели RX50М, существенно увеличивается поток проходящего света и освещенность предмета при большой числовой апертуре.

Высокая цветовая коррекция и отличное покрытие новых усовершенствованных объективов серии LMPlan позволяют увеличить оптическое разрешение изображения и улучшить цветопередачу.

| Объектив | Увеличение | Числовая апертура | Рабочее расстояние (мм) | Покровное стекло (мм) | Парфокальное расстояние (мм) | Коррекция (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LMPlan | 5Х 10Х 20Х 50Х 100Х | 0,15 0,30 0,45 0,55 0,80 | 10,80 10,00 4,00 7,90 2,10 | 0 | 45 | ∞ |

В модели микроскопов СХ40М используется светлопольное освещение, косое освещение, а также  простая поляризация. Светлопольное оптическое изображение высокой яркости и разрешения реализует точную передачу цвета образца. Косое освещение применяется для получения рельефных оптических изображений.

1-2-3 Светлопольное изображение

4-5 Изображение при косом освещении

6 Поляризационное изображение образца

Характеристики микроскопа модели СХ40М

| Оптическая система | Цветовая оптическая система (CSIS), скорректированная на бесконечность |
| --- | --- |
| Окулярная насадка | Бинокулярная насадка gemel с наклоном на 30°, межзрачковое расстояние: 54-75 мм, левый окуляр с диоптрийной регулировкой ±5 Тринокулярная насадка gemel с наклоном на 30°, межзрачковое расстояние: 54-75 мм, диоптрийная регулировка ±5, разделение светового потока в соотношении R:T = 100:0 или 50:50 |
| Окуляр | Широкопольный планат с высоким выносом зрачка PL10×22мм Широкопольный планат с высоким выносом зрачка PL10×22мм, с сеткой Широкопольный сфокусированный планат с высоким выносом зрачка PL10×22мм Широкопольный планат с высоким выносом зрачка PL15×16мм |
| Объектив | Планахроматический металлографический объектив с большим рабочим расстоянием и увеличением 5Х/10Х/50Х/100Х |
| Револьверная головка | Обратная, с 5 объективами |
| Фокусировка | Штатив (корпус) для работы в проходящем и отраженном свете: коаксиальные ручки фокусировки с регулировкой натяжения (усилия) и ограничителем вертикального перемещения, механизм грубой фокусировки: 28мм, механизм точной фокусировки с шагом 0,002мм. Предметный столик можно перемещать в вертикальном направлении с возможностью установки образца высотой 28 мм Штатив (корпус) для работы в отраженном свете: коаксиальные ручки фокусировки с регулировкой натяжения и ограничителем вертикального перемещения, механизм грубой фокусировки: 28мм, механизм точной фокусировки с шагом 0,002мм. Предметный столик можно перемещать в вертикальном направлении с возможностью установки образца высотой 78 мм |
| Предметный столик | Двухуровневый механической столик с коаксиальной Х-Y регулировкой, размеры столика: 175мм×145мм, диапазон перемещения столика: 76мм×42мм Предусмотрена металлическая пластина для микроскопа, работающего в проходящем свете, и стеклянная пластина для микроскопа, работающего в проходящем и отраженном свете |
| Осветитель отраженного света | Широкий диапазон напряжений питания 100-240В АС, 50-60Гц, корпус со светодиодной лампой для осветителя отраженного света 5Вт, теплый цвет. Осветитель по схеме Келлера с устройством косого освещения, центральной регулируемой полевой и апертурной диафрагмой |
| Осветитель проходящего света | Широкий диапазон напряжений 100-240В АС, 50-60Гц, корпус со светодиодной лампой для осветителя проходящего света 5Вт, теплый свет |
| Конденсор | Числовая апертура 0.9, поворотно-откидной ахроматический конденсор для штатива микроскопа, работающего в проходящем свете, с центральной регулируемой апертурной ирисовой диафрагмой |
| Другие принадлежности | Желтый/нейтральный/IF550/LBD фильтры для проходящего света Адаптер для цифровой камеры: С-крепление для 1Х, 0,67Х, 0,5Х, фотоокуляр 3,2Х, фото тубус с креплением PK или MD, оборачивающая линза Интерференционный фильтр отраженного света: голубой ≤480нм, зеленый 520-570нм, красный 630-750нм, белый выравнивающий фильтр Высокоточный микрометр, цена деления 0,01мм |

www.sunnyoptical.com

www.sunnyoptical-instruments.com

C0101M-1402

Закреплено право на измерения в характеристиках или конструкции без предварительного уведомления

Адрес: № 66-68 Shunyu Road, Yuyao, Чжэцзян.

Тел.: 0086-574-62553380

Факс: 0086-574-62530066

ZIP: 315400

Эл-почта: sales@sunnyoptical.com

# Text boxes

С-крепление

Схема микроскопа СХ40М

Фотоокуляр

Фото тубус

Широкопольный сфокусированный планат

Широкопольный планат с сеткой

Широкопольный планат

Широкопольный планат

Тринокулярная насадка

Бинокулярная насадка

Неподвижный анализатор

Поляризатор

Зеленый интерференционный фильтр

Голубой интерференционный фильтр

Поворотный анализатор 360°

Осветитель отраженного света

Корпусная лампа (5Вт СИД)

Красный интерференционный фильтр

LBD интерференционный фильтр

Планахроматический металлографический объектив, скорректированный на бесконечность

Механический столик (для работы в проходящем/отраженном свете)

Желтый фильтр

Механический столик (для работы в отраженном свете)

Поворотно-откидной конденсор, Ч.А. 0,9

LBD фильтр

IF550 фильтр

Поляризатор

Корпус с лампой (5Вт СИД)

Корпус для работы в проходящем/отраженном свете

Корпус для работы в отраженном свете

Нейтральный фильтр