Уважаемые господа!

Рынок трасс «Alpine Coasters» невелик, поэтому всего лишь 3  (три)  компании работают в этом сегменте: Wiegand (Германия), Tatralift (Словакия) и Brandauer (Австрия). Бобслейные трассы «Brandauer» отличаются простотой конструкции и более низкими скоростями движения.

Поэтому лучше всего сравнивать продукцию компаний Wiegand и Tatralift, трассы которых обеспечивают равные скорости саней, одинаково яркие впечатления пассажиров и уровень безопасности аттракционов.

| WIEGAND | TATRABOB |
| --- | --- |
| Сварочные работы |
| Примерное количество сварочных швов на опорах при длине трассы 900м составляет 600 ед. Сварка выполняется в полевых условиях. Дождь, снег, сильный ветер – факторы, затрудняющие проведение сварочных работ. Сварщикам придется работать с нержавеющими сталями, поэтому они должны быть высококвалифицированными сертифицированными специалистами. Сварочные работы выполняются с помощью портативной сварочной установки (ручной), что снижает качество выполненных работ. Все сварочные швы обязательно тестируются на рентгеновском дефектоскопе с целью выявления дефектов, так как наличие трещин и зазоров в шве может привести к аварии на трассе. Приемку работ осуществляют местные органы технического контроля (государственные). Зачастую, в коммерческом предложении затраты и ответственность, связанные со сварочными работами, перекладываются на плечи заказчика. | Все сварочные работы выполняются в заводских условиях с применением специального автоматического сварочного оборудования. Контроль качества всех сварочных швов выполняется с помощью специализированной установки и получает соответствующий сертификат ЕС. Количество сварочных швов, которые должны выполняться в полевых условиях, не превышает 10 ед., поэтому плохая погода не влияет на установку и сроки запуска. На склонах монтаж трассы производится механическим соединением отдельных блоков дороги (применяются болтовые и винтовые крепления). Компания Tatralift несет ответственность за качество выполненных сварочных работ, а также бремя затрат по сварке и монтажу оборудования. |
| Бетонный фундамент |
| Бетонный фундамент разных размеров выполняется под большинством опор трассы. Усиленный (увеличенный) фундамент используется для крепления опорных стоек элементов трассы, в том числе поворотов, волн, трамплинов и спиралей. Общий объем бетона, который требуется залить при проектировании, например, трассы длиной 900м, значителен и составляет примерно 120-140 м³. Зачастую, в коммерческом предложении затраты и ответственность за подготовку бетонного фундамента несет заказчик. | Запатентованная конструкция опор Tatralift позволяет установить их на склоне без подготовки бетонного фундамента. Бетонный фундамент используется только в зоне посадки и зоне высадки пассажиров (на старте и финише трассы). Суммарный объем бетона, который требуется в рамках указанного проекта, составляет лишь 20-25 м³. |
| Стационарные сооружения в зоне старта и депо |
| Требуется построить здание. Необходимо выполнить проект здания, а также затраты на его строительство. Обычно, в коммерческом предложении затраты и ответственность, связанные со строительством подобных сооружений, несет заказчик. | Запатентованная конструкция депо для саней Tatralift не требует наличия стационарного строения или сооружения. Отсутствие потребности в стационарных зданиях сокращает время монтажа трассы и существенно снижает денежные затраты. |