TATRABOB SPEED MOUNTAIN, LES MENUIRES, ФРАНЦИЯ

Заказчик 				Erbschloe Fun Construct ГМБХ

Контакты 				+ 49 21 914 970 250

Основной поставщик 			TATRALIFT a.s.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Год установки 				2013

Длина трассы 				763м

Вертикальный подъем 		80м

Средний уклон трассы 		-10,5%

Кол-во левосторонних поворотов 	6

Кол-во правосторонних поворотов 	8

Количество трамплинов 		2

Количество спиралей			2

Максимальная скорость  		40км/ч

Длина разгрузочного конвейера 	14+2м

ПОДЪЕМНИК

Длина вдоль склона 				278м

Средний уклон на подъеме 			32,1%

Скорость подъема	 			1,6м/сек

Максимальная пропускная способность	350 саней/час

Питание 					электрическое

Мощность электродвигателя 			22кВт

Размер каната подъемника 			Ф12мм

САНИ

Максимальный вес пассажиров 		146кг

Кол-во саней 					39 ед.