ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕРИЯ PTW

В этом руководстве содержатся ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ и другие инструкции.

Внимательно прочтите данное руководство перед началом работы, и сохраните его для обращения в будущем.

POWERMASTER ENGINEERS PVT. LTD.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ POWERMASTER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ ДО ТОГО, КАК ПРОЧТЁТЕ ИЗЛОЖЕННЫЕ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ ИНСТРУКЦИИ.

В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ, ОТКАЗА, ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕМОНТИРОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ POWERMASTER.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ КОМПАНИИ POWERMASTER являются реверсивными, безударными инструментами с регулируемым моментом, предназначенными для затяжки крепежа, для работы они всегда должны быть обеспечены следующим:

- Подача потока чистого сухого сжатого воздуха с минимальным давлением 70 psi с расходом 30 кубических футов в минуту по воздуховоду диаметром ½ дюйма

- Узел подготовки воздуха (фильтр, регулятор давления и лубрикатор)

- Твердосплавные головки

- Надлежащий разгрузочный рычаг крутящего момента

При использовании инструмента не в качестве ключа для резьбового крепления, необходимо оценить безопасность работы и принять соответствующие меры предосторожности. Компания POWERMASTER будет рада Вас проконсультировать по всем возникающим вопросам.

В составе инструмента содержатся сплавы, которые могут представлять опасность в некоторых взрывоопасных окружающих средах. Для более подробной информации, позвоните в компанию POWERMASTER.

Сборка

- Продуйте шланги перед подсоединением.

- Подсоедините впускной воздушный штуцер ключа (А) к выпускному штуцеру узла подготовки воздуха с учётом направления потока сжатого воздуха.

- Подсоедините подачу воздуха к впускному штуцеру узла подготовки воздуха, используйте шланг с диаметром не менее ½ дюйма.

- Проверьте уровень масла в лубрикаторе, при необходимости дополните до требуемого уровня.

- Установите рычаг направления вращения в требуемое положение 'F' (прямое), или 'R' (обратное).

- Установите разгрузочный рычаг крутящего момента (C) в паз, смежный с выходным квадратом (D) привода ключа, и закрепите пружинным стопорным кольцом.

| A | Впускной штуцер |
| --- | --- |
| B | Пусковой рычаг |
| C | Разгрузочный рычаг крутящего момента |
| D | Выходной вал |
| E | Рычаг реверсивного клапана |

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ КЛЮЧА НАДЁЖНО ЗАФИКСИРОВАНЫ, ВО ИЗБЕЖИНИЕ ОПАСНОСТИ УДАРА ВЫСВОБОДИВШИМИСЯ ШЛАНГАМИ.

При работе инструмента разгрузочный рычаг крутящего момента вращается в противоположном направлении от направления вращения квадратного наконечника ведущего вала, рычаг должен иметь жёсткий упор в предмет или поверхность, смежную с затягиваемым резьбовым соединением.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ УДЕРЖИВАЙТЕ РУКАМИ РАЗГРУЗОЧНЫЙ РЫЧАГ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ПРИ РАБОТЕ ИНСТРУМЕНТА, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЕРЬЁЗНУЮ ТРАВМУ.

Установка крутящего момента для затяжки резьбовых соединений

Каждый динамометрический ключ компании POWERMASTER комплектуется графиком крутящего момента, который связывает выходной крутящий момент с давлением воздуха.

Установите крутящий момент следующим образом:

- Удостоверьтесь, что рычаг ' F' и 'R' установлен в положение 'F' для затяжки резьбы.

- Установите требуемое давление воздуха с помощью графика крутящего момента из комплекта инструмента.

- Отрегулируйте давление воздуха по показаниям манометра.

- Обеспечьте установку давления при включенном пусковом рычаге.

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА, УКАЗАННОЕ В ГРАФИКЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА!

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА, КЛЮЧ ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ СВОБОДНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО МОМЕНТА.

Установка крутящего момента для ослабления резьбовых соединений

Установите крутящий момент следующим образом:

- Удостоверьтесь, что рычаг установлен в положение ' R '.

- Для начала установите давление на 40-50% больше давления затяжки при нормальной работе, и повышайте в допустимых пределах нагрузочных способностей инструмента для корродированных гаек, в случае сомнений, звоните.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕВЫШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПРИВЕДЁТ К ПЕРЕГРУЗКЕ КЛЮЧА И МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЁЗНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ!

Работа с ключом:

- Установите твердосплавную головку ключа подходящего размера для затягиваемой резьбовой детали.

- Закрепите рычаг в надлежащем положении (F или R) в соответствии с требованиями.

- Поверните ручку в удобное положение для удобного расположения рычага разгрузки крутящего момента.

- Установите инструмент на затягиваемую резьбовую деталь, при этом разгрузочный рычаг должен упираться в точку на смежной поверхности.

- Слегка нажмите на спусковой рычаг для доведения разгрузочного рычага до точки упора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ УДЕРЖИВАЙТЕ РУКАМИ РАЗГРУЗОЧНЫЙ РЫЧАГ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ РАБОТЕ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПОСТОЯННЫЙ УПОР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕОЖИДАННОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРИ ОТКАЗЕ КРЕПЁЖНОГО ИЛИ ИНОГО КОМПОНЕНТА!

- Нажмите пусковой рычаг до упора, и удерживайте в таком положении до полной остановки ключа. Если пусковой рычаг освободится до полной остановки ключа, к крепёжной детали не приложится полный крутящий момент.

- Отпустите пусковой рычаг и снимите инструмент с крепёжной детали.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Инструменты POWERMASTER используют сжатый воздух для получения больших сил при затяжке и ослаблении резьбовых деталей. Для обеспечения безопасной работы оператора и других работников на узле подготовки воздуха и разгрузочных принадлежностях установлены таблички с ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ и МЕРАМИ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ВНИМАТЕЛЬНО И ПОСТОЯННО ПРОСМАТРИВАЙТЕ УКАЗАНИЯ НА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ТАБЛИЧКАХ.

Хотя инструменты компании POWERMASTER разрабатываются с учётом мер безопасности, как и при работе с любым другим инструментом, Вы ДОЛЖНЫ соблюдать все цеховые правила безопасной работы, особенно указанные ниже:

- Перед началом работы с новым инструментом ознакомьтесь с устройством и работой всех его принадлежностей.

- При работе с инструментом  ВСЕГДА надевайте защитные очки.

- Перед началом работы с инструментом убедитесь, что разгрузочный рычаг момента соприкасается с твёрдой точкой упора.

- Не прикасайтесь частями тела к разгрузочному рычагу и точке соприкосновения с упором.

- Устанавливайте давление воздуха во время работы инструмента.

- Обращайтесь к приложенному графику крутящего момента для установки надлежащего давления воздуха для требуемого крутящего момента.

- НИКОГДА не превышайте давление воздуха, указанное в графике крутящего момента.

- ВСЕГДА используйте узел подготовки воздуха из комплекта инструмента. При отказе от этого условия инструмент лишается гарантии, а Вы можете попасть в опасную ситуацию.

- Удостоверьтесь, что Вы используете воздушную линию не менее ½ дюйма для подключения к узлу подготовки воздуха, что обеспечивает достаточный воздушный поток.

- Удостоверьтесь, что пружинное стопорное кольцо разгрузочного рычага надёжно фиксирует рычаг в месте установки.

ИНСТРУМЕНТЫ КОМПАНИИ POWERMASTER ЯВЛЯЮТСЯ БЕЗОПАСНЫМИ И НАДЁЖНЫМИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРИВЕДЁННЫХ В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ИНСТРУКЦИЙ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМИРОВАНИЮ ВАС И ВАШИХ РАБОЧИХ. ИНЖЕНЕРЫ КОМПАНИИ POWERMASTER НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТАКИЕ ТРАВМЫ.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА КОМПАНИИ POWERMASTER

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА КОМПАНИИ POWERMASTER (фильтр, регулятор давления и лубрикатор) должен использоваться совместно с пневматическим динамометрическим ключом  Powermaster. Узел подготовки воздуха выполняет следующие функции:

- Удаляет воду и посторонние включения из подаваемого воздуха.

- Регулирует давление воздуха.

- Подмешивает в воздух масло для смазки пневматического инструмента.

- Узел подготовки воздуха поставляется с предварительно настроенным предохранительным клапаном для исключения подачи к инструменту избыточного давления.

| Pr. Regulator | Регулятор давления |
| --- | --- |
| Hose | Шланг |
| Air Inlet | Впускной воздушный штуцер |
| Pr. Gauge | Манометр |
| Lubricator | Лубрикатор (смазочное устройство) |
| Water Dispensor | Выбрасыватель воды |

| Основные особенности узла подготовки воздуха | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Блочная конструкция | Типоразмер: 1/2" BSP |
| Безопасное стальное ограждение контейнера | Корпус: алюминиевое литьё под давлением |
| Ручная кнопка слива | Ограждение контейнера: сталь |
| Сброс с помощью диафрагмы | Элемент: спечённая бронза (25 микрон) |
| Хорошие характеристики регулировки потока | Диафрагмы и уплотнения: нитрильная резина |
| Тип дымчатый / туманный | Давление: 10 кг/кв.см. (максимальное) |
| Точная настройка смазки | Температура: 50 градусов С (максимальная) |
|  | Диапазон регулировки давления: 0-150 psi |
|  | Ёмкость контейнера: 150 мл |
|  | Рекомендуемое масло: ISO VG32 |
|  | Рабочая среда: сжатый воздух |

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: К работе с инструментом допускается только квалифицированный персонал, тщательно изучивший данную инструкцию. Несоблюдение правил техники безопасности при работе с этим инструментом может привести к тяжёлым травмам и смерти.

Проверки перед началом работы

- Убедитесь, что все компоненты узла подготовки воздуха при получении/перед началом работы не имеют повреждений.

- Проверьте уровень масла в резервуаре лубрикатора, при необходимости добавьте до надлежащего уровня.

- Отрегулируйте нормальный поток лубрикатора.

- Перед началом работы освободите резервуар фильтра.

- Проверьте все соединения.

- Проверьте калибровку манометра.

Требования к системе подачи воздуха

- Шланг подачи воздуха должен иметь минимальный диаметр ½ дюйма для обеспечения достаточного потока воздуха к инструменту.

- Подача сжатого воздуха должна обеспечивать минимальное давление не менее 90 psi и минимальный расход 30 кубических футов в минуту.

- Удостоверьтесь, что все фитинги системы подачи воздуха плотно затянуты и не имеют утечек.

Очистка резервуара фильтра

- Нажмите на выпускной клапан, расположенный в нижней части резервуара и удерживайте до тех пор, пока вода и загрязнения выльются из фильтра, либо:

- Для освобождения резервуара нажмите чёрную квадратную кнопку, маркированную стрелкой, которая отпирает фиксатор резервуара.

- Слегка поверните резервуар фильтра до расцепления корпуса узла подготовки воздуха и резервуара, затем выньте резервуар.

- Очистите резервуар чистой сухой тканью и установите на место.

Заполнение резервуара лубрикатора

- Для заполнения резервуара лубрикатора нажмите чёрную квадратную кнопку, маркированную стрелкой, которая отпирает фиксатор резервуара.

- Слегка поверните резервуар лубрикатора до расцепления корпуса узла подготовки воздуха и резервуара, затем выньте резервуар.

- Очистите резервуар чистой сухой тканью.

- Заполните резервуар приблизительно на две трети маслом для гидравлических систем VG-32 или равноценным.

- Установите резервуар в узел подготовки воздуха.

Регулировка расхода потока лубрикатора

- Отсоедините пневматический ключ от узла подготовки воздуха (на инструменте не должны быть закреплены никакие принадлежности).

- Включите узел подготовки воздуха и наблюдайте через акриловое смотровое стекло лубрикатора за частотой падения капель масла.

- Поворачивайте ручку регулировки потока по часовой стрелке и против часовой стрелки до тех пор, пока не установится минимальная частота  падения масла – одна капля в десять секунд.

Подготовка инструмента к работе

При установке соединителей удостоверьтесь, что линия подачи воздуха подсоединена только к точке впуска воздуха, для проверки направления движения воздуха на крышке узла подготовки воздуха имеется стрелка.

- Подсоедините пневматический инструмент к шлангу узла подготовки воздуха.

- Слегка приподнимите ручку регулятора для снятия с фиксатора и свободного поворота в направлении по часовой стрелке, либо против часовой стрелки.

- Включите магистраль системы подачи воздуха.

- Проверьте давление по графику крутящего момента, и определите, какое давление необходимо установить для обеспечения требуемого крутящего момента.

- Нажмите пусковой рычаг пневматического ключа и установите в положение 'ON' («ВКЛ»), установите давление по манометру поворотом ручки по часовой стрелке, до достижения требуемого давления.

- Инструмент готов к работе.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА, УКАЗАННОЕ В ГРАФИКЕ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА!

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА КЛЮЧ ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ СВОБОДНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАДЛЕЖАЩЕГО МОМЕНТА.

ИЛЛЮСТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Рис. : 01. Пневматический динамометрический ключ, модель: PTW-40

| № | Описание детали | № детали | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промежуточная пластина | PM-AM-40-001 | 1 |  |
| 2 | Подшипник промежуточной пластины | 6902Z | 1 |  |
| 3 | Прокладка промежуточной пластины | PM-AM-40-003 | 1 |  |
| 4 | Винты промежуточной пластины | 2050521963 | 4 |  |
| 5 | Пневматический двигатель | PM-AM-40-005 | 1 | Не показан |
| 6 | Пневматический двигатель, корпус | 2050520293 | 1 |  |
| 7 | Пусковой рычаг, дросселирующий | 8940162882 | 1 |  |
| 8 | Подшипник передней пластины цилиндра | R14 | 1 |  |
| 9 | Передняя пластина цилиндра | 8940162866 | 1 |  |
| 10 | Прокладка передней пластины цилиндра | PM-AM-40-010 | 1 | Не показана |
| № | Описание детали | № детали | Кол-во | Примечания |
| 11 | Цилиндр/гильза | 8940162869 | 1 |  |
| 12 | Задняя пластина цилиндра | 8940162870 | 1 |  |
| 13 | Подшипник задней пластины цилиндра | R10 | 1 |  |
| 14 | Ротор | 2940162868 | 1 |  |
| 15 | Лопатка ротора (набор 6 шт.) | 8940162867 | 1 |  |
| 16 | Центральный запорный штифт | 894016287 | 1 |  |
| 17 | Прокладка задней крышки | 2050520313 | 1 |  |
| 18 | Уплотнительное кольцо | PM-AM-40-018 | 1 |  |
| 19 | Реверсивный клапан | 8940162860 | 1 |  |
| 20 | Уплотнительное кольцо | PM-AM-40-020 | 1 |  |
| 21 | Задняя крышка | 8940162861 | 1 |  |
| 22 | Стальной шарик | 8940162862 | 1 | Не показан |
| 23 | Пружина | 8940162863 | 1 | Не показана |
| 24 | Рычаг реверсивного клапана | 2050521943 | 1 |  |
| 25 | Винты задней крышки | 2050521953 | 4 |  |

ИЛЛЮСТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Рис. : 02. Пневматический динамометрический ключ, модель: PTW-40

| № | Описание детали | № детали | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Узел корпуса подшипника | PM-GB-40-029 | 1 | Не показан |
| 30 | Корпус редуктора 1-й ступени | PM-GB-40-030 | 1 |  |
| 31 | Солнечное зубчатое колесо | PM-GB-40-031 | 1 |  |
| 32 | Закалённый центральный стержень | PM-GB-40-032 | 1 |  |
| 33 | Обойма редуктора 1-й ступени | PM-GB-40-033 | 1 |  |
| 34 | Солнечное зубчатое колесо 1-й ступени | PM-GB-40-034 | 1 |  |
| 35 | Втулка солнечного зубчатого колеса 1-й ступени | PM-GB-40-035 | 3 | Не показана |
| 36 | Крышка 1-й ступени | PM-GB-40-036 | 1 |  |
| 37 | Планетарный механизм 1-й ступени | PM-GB-40-037 | 3 |  |
| 38 | Подшипник 1-й ступени | PM-GB-40-038 | 3 |  |
| 39 | Ведущий стержень 1-й ступени | PM-GB-40-039 | 3 |  |
| 40 | Распорный стержень 1-й ступени | PM-GB-40-040 | 3 |  |
| 41 | Винт с шестигранным углублением под ключ 1-й ступени | PM-GB-40-041 | 3 |  |
| 42 | Обойма редуктора 2-й ступени | PM-GB-40-042 | 1 |  |
| 43 | Солнечное зубчатое колесо 2-й ступени | PM-GB-40-043 | 1 |  |
| 44 | Втулка солнечного зубчатого колеса 2-й ступени | PM-GB-40-044 | 3 | Не показана |
| 45 | Крышка 2-й ступени | PM-GB-40-045 | 1 |  |
| 46 | Планетарный механизм 2-й ступени | PM-GB-40-046 | 3 |  |
| 47 | Подшипник 2-й ступени | PM-GB-40-047 | 3 |  |
| 48 | Ведущий стержень 2-й ступени | PM-GB-40-048 | 3 | Не показан |
| 49 | Распорный стержень 2-й ступени | PM-GB-40-049 | 3 | Не показан |
| 50 | Винт с шестигранным углублением под ключ 2-й ступени | PM-GB-40-050 | 3 |  |
| 51 | Обойма редуктора 3-й ступени | PM-GB-40-051 | 1 |  |
| 52 | Солнечное зубчатое колесо 3-й ступени | PM-GB-40-052 | 1 |  |
| 53 | Крышка 3-й ступени | PM-GB-40-053 | 1 |  |
| 54 | Планетарный механизм 3-й ступени | PM-GB-40-054 | 4 |  |
| 55 | Подшипник 3-й ступени | PM-GB-40-055 | 4 |  |
| 56 | Ведущий стержень 3-й ступени | PM-GB-40-056 | 4 | Не показан |
| 57 | Винт с шестигранным углублением под ключ 3-й ступени | PM-GB-40-057 | 4 |  |
| 58 | Обойма редуктора 4-й ступени | PM-GB-40-058 | 1 |  |
| 59 | Солнечное зубчатое колесо 4-й ступени | PM-GB-40-059 | 1 |  |
| 60 | Крышка 4-й ступени | PM-GB-40-060 | 1 |  |
| 61 | Планетарный механизм 4-й ступени | PM-GB-40-061 | 4 |  |
| 62 | Игольчатый подшипник 4-й ступени | PM-GB-40-062 | 4 | Не показан |
| 63 | Ведущий стержень 4-й ступени | PM-GB-40-063 | 4 |  |
| 64 | Винт с шестигранным углублением под ключ 3-й ступени | PM-GB-40-064 | 4 |  |
| 65 | Стопорное кольцо | PM-GB-40-065 | 1 |  |
| 66 | Шайба | PM-GB-40-066 | 1 |  |
| 67 | Подшипник | PM-GB-40-067 | 1 |  |
| 68 | Держатель подшипника | PM-GB-40-068 | 1 |  |
| 69 | Корпус редуктора 2-й ступени | PM-GB-45-069 | 1 |  |
| 70 | Обойма редуктора 5-й ступени | PM-GB-40-070 | 1 |  |
| 71 | Квадрат ведущего вала | PM-GB-45-071 | 1 |  |
| 72 | Бронзовая втулка 5-й ступени | PM-GB-40-072 | 1 | Не показана |
| 73 | Планетарный механизм 5-й ступени | PM-GB-40-073 | 4 |  |
| 74 | Ведущий стержень 5-й ступени | PM-GB-40-074 | 4 |  |
| 75 | Контргайка корпуса редуктора | PM-GB-40-075 | 1 | Не показана |
| 76 | Промежуточное кольцо | PM-GB-40-076 | 1 | Не показано |