Спектрометр mini-PL/Raman с фотолюминесценцией / комбинационным рассеянием

Полностью интегрированный, имеет энергию возбуждения до 5.0 эВ

Особенности:

• Работает при комнатной температуре P

• 5.0 эВ (248.6 нм) L

• Портативность

• Высокое разрешение - 0.2 нм

• Выбор и калибровка решетки с компьютерным управлением

• Цифровой контроллер для PMT (ФЭУ): со стробируемым интегратором с узкополосным фильтром

- Усредняющая схема для измерения низкошумного цифрового выхода PMT

• Интерфейс LabView и управление лазером, спектрографом, PMT, контроль спектральных данных

• Программное обеспечение для анализа полученных результатов, включая определение полуширины FWHM (полная ширина на половине максимума), пиковых значений, определение бокового поля,

- Спектральное вычитание, нормировка и т.д.

• Дискретное ручное управление с шагами по осям X-Y-Z, Стандартный диапазон 50 мм

X-Y пошаговое перемещение с электроприводом, управление включает опциональное программное обеспечение с отображением данных в виде карты распределения.

Технические характеристики:

Спектрометр Mini PL/Raman

Переносной спектрометр с фотолюминесценцией / комбинационным рассеянием для работы в дальнем УФ диапазоне.

Лазер:		 NeCu- лазер с полым катодом

Длина волны излучения лазера 	248.6 нм

Мощность лазера	> 50 мВт

Ширина линии излучения лазера 	0.0005 нм, 0.1 см-1

Длительность лазерного импульса 20-120 мс

Спектрометр

Монохроматор: 1/8M

Оптика монохроматора: 	Черни-Тернера

Решетки 	1200 / мм для фотолюминесценции;

3600/мм для измерения с комбинационным рассеянием (поставляется дополнительно)

Детектор

PMT (ФЭУ): 	спектральный диапазон 190 нм - 650 нм

Мощность <20 Вт (90 - 240 В перем.тока) на входе

Дискретизация

Шаг дискретизации:  	 шаг 50 мм при ручном управлении

Шаг дискретизации при автоматизированном управлении:	шаг 50 мм по осям X-Y с электроприводом, с использованием программного обеспечения с отображением данных в виде карты распределения (поставляется дополнительно)

Наличие запатентованной технологии лазера дальнего УФ диапазона (DUV) привела к разработке данного компактного и экономически эффективного спектрометра с фотолюминесценцией / комбинационным рассеянием для работы в диапазоне дальнего ультрафиолетового излучения. Лазер дальнего УФ диапазона в сочетании с методами КР не только обеспечивает резонансное усиление комбинационного рассеяния, но также повышает избирательность и улучшает определение характеристик материалов. Кроме того, из-за флюоресценции, возникающей благодаря возбуждению излучением лазера глубокого УФ диапазона, и которая лежит в диапазоне длин волн от 280 нм до 370 нм, обеспечивается полное разделение рамановских и флуоресцентных линий, что обеспечивает высокое значение отношения СИГНАЛ - ШУМ и низкий порог детектирования. Рамановское рассеяние дальнего ультрафиолетового диапазона является перспективным инструментом, особенно для анализа биомолекулярных групп со сложной структурой.

# Text boxes

AC151A