Технология малярных работ
Технология малярных работ любым красящим инструментом (распылителем, кистью, валиком, тканью, губкой) одинакова. Необходимо провести очистку поверхностей от наслоений старых обоев, побелки, краски и т.д. перед окрашиванием. Трещины в штукатурке заделывают алебастром или цементным раствором с добавлением клея ПВА. После поверхность подлежит  тщательной грунтовке, после высыхания шлифуется мелкой шкуркой. Особенно важно просушить деревянную поверхность во  избежание трещин и потеков краски. Малярный состав нужно наносить в несколько слоев, и обязательно, чтоб  последний слой был  по направлению проникновения света. Первый слой подлежит разведению разбавителем. Последующие разводят с  меньшим количеством  растворителя. Последний вообще не разбавляют, так как он декоративный и защищает поверхность от повреждений. Лучше не проводить малярные работы при высокой влажности, морозе, сильной жаре. Температура не должна быть ниже +5. наносить молярный состав, Рекомендуется в первую очередь отделывать труднодоступные места, углы, грани предметов, и только потом переходить на открытые поверхности.