| ШИБИЦКИ Оборудование и Оснащение Специальных Машин Вальдемар Шибицки 62-028 Kозегловы (Познань) ул. Липова 10 тел. (061) 65 40 300 факс: (061) 65 20 195 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МАЧТА ULTRALIGHT CU 3318 NI ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Мачта ULTRALIGHT диаметром 77 мм, 3 либо 4-х секционная, с высотой выдвижения от 2250 мм до 7000 мм. Данная мачта подходит для установки на легких и средних автомобилях и предназначена для фиксации освещения территории, обладая возможностью использования оборудования со спиральным внутренним проводником. 3-х секционные мачты позволяют установить механизм изменения угла наклона прожекторов либо поворота прожекторов вместе с изменением угла наклона. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МАЧТЫ CU 3318 NI ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЯ Длина мачты в сложенном состоянии 1370 мм Общая высота выдвижения мачты 3150 мм Количество секций мачты 3 Электрические кабели управления 8 x 1.0 мм2 Электрические кабели питания прожекторов 4 x 1.5 мм2 Максимальная нагрузка на корону мачты 25 кг Максимальная безопасная скорость ветра, при которой мачта может быть установлена 1140 км/ч Масса мачты 11 кг Управление короной мачты 12 В Использование мачты Перед каждым использованием мачты необходимо проверить надежность и устойчивость крепления мачты на транспортном средстве либо другой конструкции. Установку мачты при соблюдении основных условий безопасности персонала и оборудования. Ограничение установки мачты вблизи высоковольтных линий и телекоммуникационных сетей, в целях обеспечения безопасности персонала и транспортных средств, Подачу электричества при соблюдении основных условий безопасности, связанных с обслуживанием электрооборудования. Мачта с электропневматическим управлением, независимо от способа его крепления (внутри или вне транспортного средства), управляется таким же образом. Элементы управления мачтой - пневматический привод – обеспечивает выдвижение и сложение мачты, - электропривод с кабелем - электроуправление короной и прожекторами Основание мачты – конструкционные элементы, электрические соединения 1 – крепежные соединения 2 - уплотнитель 3 – корпус мачты 4 – предохранительный клапан 5 – нижнее основание 6 – крепежный винт 7 – шайба 8 – винт 9 – крышка блока электроуправления 10 – винт 11 - крепежный винт платы 12 – плата электроуправления 13 – основание блока электроуправления К блоку электроуправления необходимо подключить электрический провод (соответствующей длины, отвечающей требованию используемого транспортного средства с установленной мачтой), заканчивающийся штекером для подачи питания галогенных прожекторов переменным током напряжением 230 В. Электроуправление короной и прожекторами Управление прожекторами осуществляется электрически (с помощью управляющей головки) током напряжением 12 В либо 24 В. Установка, управляющая короной мачты – наклоном и поворотом галогенных прожекторов – должна быть правильно подключена электрической системе транспортного средства. Эта система позволяет изменить угол наклона прожекторов на 120o и поворот короны на 360o Управление короной и рабочими функциями галогенных прожекторов, прикрепленных к короне мачты, осуществляется с помощью кнопок, расположенных на электроприводе, подключенном к мачте спиральным кабелем. Отмеченные на приводе символы-кнопки < > указывают направление наклона - поворота прожекторов. Средняя кнопка служит для возвращения прожекторов в нулевую позицию. Галогенные прожекторы Стандартно к короне мачты прикреплены два галогенных прожектора мощностью 2 x 1000 Вт. Прожекторы находятся в сцепленном состоянии, обеспечивая поворот и наклон в одинаковом направлении. В случае установки 4 галогенных прожекторов их функционирование и управление такое же, как и при установке двойных прожекторов. Электропитание прожекторов осуществляется переменным током напряжением 230 В от электрического кабеля и вилки, включенной в разъем генератора либо электросети. Информация об обслуживании прожекторов и их размеры поданы в технических параметрах в следующей части данной инструкции. Пневматическое управление мачтой Пневматическая система мачты (ее выдвижение) функционирует с помощью сжатого воздуха, поступающего из пневматической системы транспортного средства посредством пневматического привода. Пневматическое питание мачты и привода может осуществляться при помощи дополнительного воздушного компрессора либо баллонов с сжатым воздухом. При подключении пневматической системы используется воздушная напорная линия o Ø 8 мм. Примерная схема подключения управления мачтой: 4 3 1 2 3 1 2 1 - воздушный баллон 6л/300 бар 2 - клапан редукционно-дозирующий: (понижение давления в пределах от 1,5 бар до 4 бар) 3 - привод подъема с регулятором давления 4 - мачта УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЛОГЕННЫХ ПРОЖЕКТОРОВ 1. Комплект галогенных прожекторов предназначен для освещения открытых участков, а также предметов и объектов, находящихся на нем. 2. Прожекторы необходимо правильно установить и подключить к короне мачты, 3. Мачту с комплектом галогенных прожекторов необходимо выдвинуть на требуемую высоту, Подключить кабель к источнику питания, обращая внимание на то, чтобы гнездо электропотребления имело контакт заземления, В случае износа, перегорания галогенной горелки (нити накаливания) необходимо заменить ее на новую, соблюдая следующие условия: Отключить кабель от источника питания. Открутить винты, крепящие рамку к стеклу. Заменить галогенную горелку (нить накаливания) в соответствии с типом лампы и ее оправы, учитывая максимальную мощность горелки. ВНИМАНИЕ – не касайтесь галогенной горелки (нити накаливания) голыми руками! Используйте чистый кусок ткани. Установив горелку (нить накаливания), плотно закрыть оправу, При установке рамки с защитным стеклом необходимо следить за тем, чтобы уплотнитель находился в положенном месте, поскольку только таким образом может быть обеспечена герметичность оправы. Подключить кабель к источнику питания. При освещении рабочей территории прожекторы должны работать в вертикальном положении либо при минимальном их наклоне. Избегайте установки прожекторов в горизонтальном положении! Условием водонепроницаемости прожекторов и присоединительной коробки является правильное закрепление уплотнителя, а также надлежащая затяжка крепежных винтов. ВНИМАНИЕ – любые изменения, касающиеся кабеля, штекера подачи питания, должен вносить электрик 8. В случае разбития, повреждения термостойкого защитного стекла необходимо немедленно его заменить. ВНИМАНИЕ - без необходимого защитного стекла прожектор нельзя использовать! ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ОКОННОГО СТЕКЛА! ВНИМАНИЕ !!! СИСТЕМАТИЧЕСКИ КОНТРОЛИРУЙТЕ СОСТОЯНИЕ КРЕПЛЕНИЯ МАЧТЫ К КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСЛАБЛЕНИЯ ЕЕ КРЕПЛЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ВСЕЙ МАЧТЫ. ЗАТЯНИТЕ ОСЛАБЛЕННЫЕ БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ. | S Z Y B I C K I Sprzęt i Zabudowy Pojazdów Specjalistycznych Waldemar Szybicki ------------------------------------------------------------- 62-028 Koziegłowy k/Poznania ul. Lipowa 10 tel. (061) 65 40 300 fax.(061) 65 20 195 ELEKTRYCZNO – PNEUMATYCZNY MASZT TELESKOPOWY ULTRALIGHT CU 3318 NI INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Maszt ULTRALIGHT o średnicy 77 mm, 3 lub 4 sekcyjny o wysokości wysuwu od 2250 mm do 7000 mm. Maszt ten jest odpowiedni do zabudowy w lekkich i średnich samochodach z przeznaczeniem do zamocowania oświetlenia terenu, z różnymi możliwościami wyposażenia ze spiralnym przewodem wewnętrznym. Przy masztach 3 sekcyjnych możliwe jest zamontowanie mechanizmów zmiany kąta przechyłu lamp oraz obrotu lamp wraz ze zmianą kąta przechyłu. OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE MASZTU CU 3318 NI w y s z c z e g ó l n i e n i e wymiar długość masztu w stanie złożonym 1370 mm całkowita wysokość wysuwu masztu 3150 mm ilość sekcji masztu 3 elektryczne przewody sterujące 8 x 1.0 mm2 elektryczne przewody zasilające lampy 4 x 1.5 mm2 maksymalne obciążenie głowicy masztu 25 kg maksymalna prędkość wiatru przy jakiej może być sprawiany maszt 1140 km/h waga masztu 11 kg sterowanie głowicą masztu 12 V Użycie masztu przed każdym użyciem masztu należy skontrolować pewność i stabilność zamocowania - osadzenia masztu na samochodzie lub innej konstrukcji , sprawianie masztu przy zachowaniu podstawowych warunków bezpieczeństwa osób i sprzętu, ograniczenie sprawiania masztu w pobliżu napowietrznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, aby nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa osób i pojazdów, załączanie prądu przy zachowaniu podstawowych warunków bezpieczeństwa związanych z obsługą urządzeń elektrycznych. Maszt z sterowaniem pneumatyczno - elektrycznym bez względu na sposób jego zamocowania ( wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu ) sterowany jest w taki sam sposób . Elementy sterowania masztu - sterownik pneumatyczny - steruje wysuwem - składaniem masztu , - sterownik elektryczny z przewodem - steruje głowicą i lampami - elektrycznie . Podstawa masztu – elementy konstrukcyjne, przyłącze elektryczne 1 – złącze mocujące 2 - uszczelniacz 3 – korpus masztu 4 – zawór bezpieczeństwa 5 – podstawa dolna 6 – wkręt mocujący 7 – podkładka 8 – wkręt 9 – pokrywa skrzynki sterowania elektrycznego 10 – wkręt 11 - wkręt mocujący płytki elektrycznej 12 – płytka sterowania elektrycznego 13 – podstawa skrzynki sterowania elektrycznego Do skrzynki sterowania elektrycznego należy podłączyć przewód elektryczny ( o odpowiedniej długości - wymaganej przez eksploatującego pojazd z zamontowanym masztem. ) zakończony wtykiem dla zasilania najaśnic halogenowych prądem zmiennym o napięciu 230 V Elektryczne sterowanie głowicą i najaśnicami Sterowanie lampami odbywa się elektrycznie ( poprzez głowicę sterującą ) prądem o napięciu 12 V lub 24 V . Instalacja sterująca głowicą masztu - pochylaniem i obrotem najaśnic halogenowych musi zostać prawidłowo podłączona do instalacji elektrycznej pojazdu , . System ten pozwala na zmianę kąta pochylenia lamp o kąt 120o oraz obrót głowicy o kąt 360o Sterowanie głowicą i funkcjami roboczymi najaśnic halogenowych przymocowanymi do głowicy masztu , odbywa się przy pomocy przycisków znajdujących się na sterowniku elektrycznym podłączonym do masztu przewodem spiralnym Oznaczone na sterowniku symbole - przyciski < > wskazują kierunek wychylania - obrotu lamp Przycisk środkowy służy do powrotu lamp do pozycji zerowej Oświetleniowe lampy halogenowe Do głowicy masztu standardowo zamontowane są dwie lampy halogenowe o mocy 2 x 1000 W .Lampy są ze sobą sprzężone – obrót i wychylenie w tym samym kierunku W przypadku zamontowania 4 lamp halogenowych., ich działanie i sterowanie jest takie samo jak lamp podwójnych . Zasilanie elektryczne lamp - najaśnic, prądem zmiennym o napięciu 230 V, po przez przewód elektryczny i wtyk włączony do gniazda biorczego agregatu prądotwórczego lub sieci elektrycznej Obsługa najaśnic i ich wymiary - parametry techniczne w dalszej części niniejszej instrukcji. Pneumatyczne sterowanie masztem Układ pneumatyczny masztu ( jego wysuw ) odbywa się sprężonym powietrzem , pobieranym z instalacji pneumatycznej pojazdu, po przez sterownik pneumatyczny. Zasilanie pneumatyczne masztu i sterownika może może sie odbywać z dodatkowej sprężarki powietrznej , lub butli ze sprężonym powietrzem . Do podłączenia układu pneumatycznego stosować powietrzny przewód ciśnieniowy o Ø 8 mm Przykładowy schemat podłączenia sterowania masztem : 4 3 1 2 3 1 2 1 - butla powietrzna 6l/300 bar 2 - zawór redukcyjno – dawkujący : ( ciśnienie zredukowane w zakresie 1,5 bar do 4 bar ) 3 - sterownik podnoszenia z regulatorem ciśnienia 4 - maszt WARUNKI EKSPLOATACJI LAMP HALOGENOWYCH 1. Zespół halogenowych lamp oświetleniowych jest przeznaczony do oświetlania terenów otwartych oraz przedmiotów i obiektów na nim się znajdujących. 2. Lampy należy prawidłowo zamontować i podłączyć do głowicy masztu, 3. Maszt z zespołem halogenowych lamp oświetleniowych sprawiać - wysuwać na wymaganą wysokość, Podłączyć przewód zasilający do źródła prądu, zwracając uwagę by gniazdo poboru prądu posiadało bolec uziemiający, W przypadku zużycia, przepalenia palnika ( żarnika ) halogenowego wymienić go na nowy przy zachowaniu niniejszych warunków ; odłączyć przewód zasilający od źródła prądu, odkręcić śruby zabezpieczającą ramkę z szybką, wymienić palnik ( żarnik ) halogenowy stosownie do typu opraw l lamp zwracając uwagę na max. moc palnika. UWAGA – palnika ( żarnika ) halogenowego nie dotykać gołymi rękoma – używać czystego kawałka materiału, po zamontowaniu palnika ( żarnika ) oprawę starannie zamknąć, przy zakładaniu ramki z szkłem ochronnym zwrócić uwagę aby uszczelka znajdowała się na właściwym miejscu, gdyż tylko wtedy jest zapewniona szczelność oprawy, podłączyć przewód zasilający do źródła prądu, Przy oświetlaniu terenu akcji lampy powinny pracować w pozycji pionowej lub przy Minimalnym ich pochyleniu . Należy unikać ustawiania lamp w pozycji poziomej Warunkiem wodoszczelności lamp oraz ,puszki przyłączeniowej jest prawidłowe zamocowanie uszczelki, i odpowiednie dokręcenie śrub mocujących. UWAGA – wszelkie zmiany dotyczące przewodu, wtyku zasilającego winien dokonać elektryk 8. W przypadku rozbicia, uszkodzenia żaroodpornej szyby ochronnej – szybę taką niezwłocznie wymienić. UWAGA - lampa nie może być używana, eksploatowana bez właściwej szyby ochronnej, NIE MOZE BYĆ STOSOWANA SZYBA OCHRONNA Z SZKŁA OKIENNEGO . UWAGA !!! SYSTEMATYCZNIE KONTROLOWAĆ STAN ZAMOCOWANIA, DOKRĘCENIA MASZTU DO KONSTRUKCJI POJAZDU, ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ LUZOWANIA SIĘ JEGO MOCOWANIA ZWIĄZANEGO Z TRANSPORTEM I EKSPLOATACJĄ CAŁEGO MASZTU. OBLUZOWANE MOCOWANIE DOKRĘCIĆ. |
| --- | --- |